建设项目环境影响报告表

# （送审本）

项目名称：    西区循环经济园区物流大道工程项目

建设单位（盖章）：攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会

评价单位：       四川省国环环境工程咨询有限公司

编制日期：2015年12月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有环境影响评价资质的单位编制。

1项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应写明起止地点。

3行业类别——按国标填写。

4总投资——指项目投资总额。

5主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标性质、规模和距厂界距离等。

6结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 西区循环经济园区物流大道工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会 |
| 法人代表 | 李其桦 | 联系人 | 易代权 |
| 通讯地址 | 攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会 |
| 联系电话 | 13982338232 | 传真 |  | 邮政编码 | 617000 |
| 建设地点 | 攀枝花市西区民营经济创业园区 |
| 立项审批部门 | 攀枝花市西区发展和改革局 | 备案号 | 攀西发改【2015】163号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | E4812市政道路工程建筑 |
| 占地面积（平方米） | 117011.25 | 绿化面积（平方米） | 2992 |
| 总投资（万元） | 22803.61 | 环保投资（万元） | 1307.2 | 环保投资占投资比例 | 5.73% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模 一、评价项目由来 近年来，随着攀枝花市车辆拥有量与日俱增，部分路段交通拥挤、阻塞现象 时有发生。拥有一个和谐畅通、井然有序的出行环境，成为市民的共同期盼，也 成为政府和专业研究人员面对的重点课题。随着攀枝花市新一轮城市规划战略的 实施推进，畅通城市建设迫在眉睫。 2006 年，根据国家节能减排政策和发展循环经济的要求，按照攀枝花市和西 区城市建设规划，西区工业循环经济产业区布局主要在攀枝花市西区民营经济创 业园区以内，攀枝花市西区民营经济创业园区将成为西区最重要的且是唯一的发 展循环经济的项目集中区。并于同年完成了该园区控制性规划，同时提出了将园 区建设成为四川省最具特色的发展循环经济工业集中区，成为全省的发展循环经济重点示范园区。 该项目的建设，主要是为了解决园区内部与高速之间的交通问题，方便区内 规划的企业通过本项目的道路快速进出。近年来，格里坪工业园区管委会积极响 应西区区委、区政府提出的“三个集中”发展战略的号召，加快园区建设进程， 立足园区洗煤集中区和重大项目建设，加快推进洗煤集中区北线道路等基础设施 建设，不断提高园区承载力。该道路建成通车，将为推进格里坪工业园区洗煤集中区10 家洗煤企业建设和华益能源公司 LNG 项目建设运营奠定了坚实基础。为园区经济的快速健康发展提供了有力保障，也为打造服务高效、设施完备、产业 优势突出的特色产业园区迈出了可喜步伐。 根据《中华人民共和国环境保护法》、国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》及《中华人民共和国环境影响评价法》， 项目应开展环境影响评价工作。按照《建设项目环境影响评价分类管理目录》的要求，应编制环境影响报告表。为此，攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会委托四川省国环环境工程咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，评价单位组织技术人员现场踏勘及资料收集，在完成工程分析和环境影响因素识别的基础上，按照有关法律法规、“环评技术导则”等技术规范的相关规定，编制完成项目环境影响报告表，现上报审批。 二、产业政策符合性分析 本项目属于市政道路改造，根据2013 年国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011 年本） （2013修订版） 》的相关规定，属于鼓励类“二十二、城市基础设施”第 4项“城市道路及智能交通体系建设”。 2015年 7月27日，攀枝花市西区发展和改革局下发了关于西区循环经济园区物流大道工程项目的立项批复，备案号为攀西发改[2015]163号。 综上，该项目符合国家现行产业政策。 三、规划选址符合性分析 根据《攀枝花市公路水路交通“十二五”发展规划》，“十二五”期间，攀枝花市交通发展的基本思路是：围绕区域枢纽建设，加大干线公路和农村公路建设力度，完善路网结构，加强断头路建设，提高路网技术标准和服务水平，加强区域干线公路和乡镇公路出口通道建设，充分发挥区域性次级交通枢纽对周边地区纽带和集散作用。 根据《攀枝花市河石坝-格里坪片区控制性详细规划》及《四川攀枝花格里坪工业园区控制性详细规划》（（土地利用规划图，见附图），本项目属于规划城市次干道及城市支路，符合攀枝花市西区的总体规划。 本项目属于河门口棚户安置区配套路网工程，起到连接省道310和沿江快速通道的作用，能有效减少西区河门口的车流量，同时为河门口棚户安置区居民出行带来方便。且本工程沿线无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，项目区附近无重大环境制约要素，项目建成后不影响当地区域总体发展规划。 2015年12月1日，攀枝花市住房和城乡规划建设局以攀住规建函[2015]384号出具了本项目的选址意见的复函，项目建设符合《攀枝花格里坪工业园区控制性详细规划》道路规划要求，原则同意项目拟选址。 综上所述，从项目所处地理位置和周围环境分析，评价认为项目规划选址从环保角度是可行。 四、外环境关系 1、格庄路东段中心线200m范围内环境关系 （1）起点段（K0+000至K0+480段）左侧为西区格里坪村四社新村建设规划区 起点段（K0+000至K0+480） （2）洗灰场（K0+660～K0+740） 路线在K0+660～K0+740右侧为洗灰场，洗灰场分为上下两块场地。根据格里坪工业园区的发展计划，洗灰场上部场地已经列入地块的相关规划，下部场地可占用，其场地宽度约23m。路线在经过该区域时可以利用下部场地的空间布线。 （3）浩海石化再生公司（K0+820～K0+980） 路线在K0+820～K0+980段需要从浩海石化再生公司厂边通过。 （4）金沙水泥厂取水站（K1+180～K1+300） 路线K1+180～K1+300段左侧为金沙水泥厂取水站。 洗灰场（K0+660～K0+740） 浩海石化再生公司（K0+820～K0+980） 2、中心线200m范围内环境关系 以丽攀高速路出口作为道路起点，终点接尚未动工的洗煤集中区至众一煤化工道路终点，该段道路两侧无建筑物，主要为农田及荒山。 3、格园中路一号支线中心线200m范围内环境关系 格园中路一号支线起点与格园中路西段相连，沿途北侧为德胜煤化工集团，其余路段两侧无建筑物，主要为农田及荒山。道路终点与格观公路相连。 五、建设项目概况 本项目占地面积为117011.25㎡，总投资22803.61万元，新建两条城市次干道和一条城市支路，线路全长5.3km，其中格园中路西段（德胜至高速路口连接线）长1.646km，格庄路东段（洗煤集中区次干路至沿江快通道已建交叉口）长2.271km，格园中路一号支线长1.383km。主要包括路基工程、路面工程、附属工程、环保工程等。 1、主体工程 （1）平面设计 格庄路东段按城市次干路Ⅱ级标准建设，起点接沿江快速通道，路线途经西区格里坪村四社新村建设规划区、洗灰场、浩海石化再生公司、金沙水泥厂取水站、止点在洗煤集中区与格园中路相接，设计行车速度采用60km/h。路基宽度采用20.0m，其中行车道宽16.0m，左右两侧各设置2.0m人行道和1.0m宽边沟。路面为沥青混凝土路面。 格园中路西段按城市次干路Ⅱ级标准建设，以丽攀高速路出口作为道路起点，终点接尚未动工的洗煤集中区至众一煤化工道路终点，设计车速40km/h。路基宽度为20.0m（双向四车道），其中行车道宽16.0m，左右两侧各设置2.0m人行道和1.0m宽边沟。路面为沥青混凝土路面。 格园中路一号支线按城市支路进行设计，起点接洗 煤集中区次干路至众一煤化工道路线道路，终点接龙庄路，设计速度20km/h，路基宽度采用11.0m，其中行车道宽7.0m，左右两侧各设置1.0m人行道和1.0m宽边沟。路面为沥青混凝土路面。 （2）纵断面设计 a. 道路纵断面控制原则 ① 参照片区规划的控制标高，同时考虑现状地形地貌，对于规划线路标 高与现状地形相差较大的地方可以适当调整线路标高，保证线路纵断面设计的合 理性； ② 为保证行车安全、舒适，纵坡宜缓顺，起伏不宜频繁； ③ 设计时应对沿线地形、地质、水文、气候、地下管线、排水要求综合 考虑； ④ 线性组合应满足行车安全、舒适，以及与沿线环境、景观协调的要求，并保持平面、纵断面线性均衡，保证路面排水通畅； ⑤ 道路纵断面设计标高主要根据规划路网控制标高、现有道路标高、两 侧建成区地坪标高、现状自然地面及相交道路等控制性标高来确定。 b. 道路纵断面设计 格庄路东段建设需要充分考虑金沙水电站的影响。根据洗煤集中区次干路至众一煤化工道路终点及丽攀高速路出口处实际高程为格园中路西段设计高程。 （3）横断面设计 格庄路东段与格园中路西段按城市次干路设计，20m 标准路幅布置为：0.5m（双黄线）+2×7.25m（机动车道）+2×0.5（路缘带）+2×2.0m（人行道）=20m。 格园中路1号支路按城市支路设计，双向2车道，规划红线宽度为12米（双车道），横断面布置为：2x4.0（行车道）+2x2（人行道）=12m。 行车道路拱横坡为双向路拱2.0%，人行道横坡1%；横断面超高旋转轴为绕道路中线旋转。 （4）道路交叉 ① 交叉口平面设计 依据相交道路的等级、断面形式、交通流量需求，结合区域路网交通组织分析，合理确定各节点的交叉口类型；并依据交叉口类型，合理制定各种类型交叉口渠化设计、交通组织方案； 合理渠化设计、增加交叉口的进口车道数：根据交叉口交通流量流向的需要，尽可能地扩宽交叉口进口道； 为保证交叉口内车量的顺畅行驶，车辆转弯内侧半径≥20m，困难地段转弯半径≥15m； 交通信号灯的设置：区域路网密集，交叉口间距较小，与次干路以上级别道路相接的交叉口设置交通灯，与支路相交的交叉口推荐采用设有让路标志或停车标志的优先控制交叉口形式、不设置信号灯。同时要合理设置信号相位，即通过设置最佳的相位和相序安排避免通行时间的浪费，而且尽量缩短信号周期的时间。 ② 交叉口竖向设计 交叉口竖向设计的目的是保证交叉口路面排水良好，同时使汽车在交叉口行驶平稳，匀称协调的交叉口竖向设计能使道路景观达到整体美观的效果。 路脊线相交处理方式：根据规范要求，原则上两条道路的道路等级相同或相邻时，路脊线应在交叉口中心相交；如相交道路等级差距较大时，次要道路路脊线交于主要道路机动车道边线。 交叉口排水横坡：为使交叉口排水通畅，交叉口范围内排水横坡不小于1%。一般在路缘石切点附近交叉口横坡与路段横坡接顺。 本项目道路和其他道路交叉共 5 处，其中主-次交叉口3处，次-支交叉口 2处，均采用T型平面交叉型式。 设计对主-支交叉口采用平 B1类型式，干路中心线隔离封闭，支路只准右转通行；次-支交叉口采用平 B2类型式，减速让行或停车让行标志管制交叉口。 （5）路面结构设计 路面结构设计根据建设部颁《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2012）执行，采用标准轴载BZZ-100，支路路面设计使用年限10年，设计年限末期累计标准轴载作用次数次干路为4×106次，交通等级为中等交通，设计弯沉值为34.4x0.01mm。根据《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004，西区年平均最高气温37.7℃，最低气温2.5摄氏度，年降水量746.2mm，沥青路面使用性能分区为1-4-2区（夏炎热冬温湿润区） 通过计算，推荐方案支路各结构层厚度如下： 支路结构层厚度如下： 上面层：4厘米AC-13C改性细粒式沥青混凝土； 下面层：6厘米AC-16F粗粒式沥青混凝土； 基层：20cm5%水泥稳定高钛重矿渣级配碎石； 底基层：21cm4.0%水泥稳定高钛重矿渣级配碎石； 垫层：20cm级配碎石。 （6）人行设施设计 道路的人行道上设置连续的方便残疾人使用的盲道。在交叉口人行横道对应的人行道及被路缘石隔断的人行道设置无障碍通道。 行人过街系统：信号控制的平交路口，设置行人过街相位。路段根据行人出行特征分析，在人流密集处设置信号控制行人过街系统。 人行道面砖材质多种多样，有天然花岗石、仿花岗石、彩色混凝土机压砖、透水砖等等。其色彩、图案更是琳琅满目。从综合性价比上看，人流量较多的地方建议采用花岗石，花岗岩人行道砖价格较高，但彩色自然，具有较好的自然景观效果，耐用性强，而且便于以后施工及养护。 人行道铺砌时，应坚持整齐划一原则。即一条路中，人行道铺砌材质及铺砌图案不应频繁变化，应保持统一性。不同道路可采用不同材质、图案，可在下一步工作中各方协商，进一步明确。 本次方案设计统一采用彩色防滑人行道砖。 人行道结构组合如下：（从上至下） 30×30×5cm混凝土彩色防滑地砖； 15cmC15水泥稳定碎石； 土基压实（≥90%）。 （7）路基设计 ①路基边坡及防护原则 A.结合道路两侧场地的规划用地要求及场坪标高综合考虑，确保路网周边的场地使用能满足规划，尽量避免因道路建设侵占场地而导致建设用地率减少的现象发生； B. 路基防护工程的设计应结合道路两侧场地的规划用地要求及场坪标高综合考虑，对于道路两侧无用地要求或是非永久性支挡，尽量采用放坡填方路堤或挖方路堑的形式，以节约工程投资； C. 防护工程构筑物的设计应注重造型的美观和对周围环境的绿化环保。 ② 一般填方路基设计 A.路堤填筑高度H≤8m时，边坡坡度采用1:1.5； B. 当填筑高度8m≤H≤20m时，8m内按1：1.5放坡，超过8m分别按1：1.75和1：2.0放坡，且在坡度变化处设2m宽平台。 ③ 一般挖方路基设计 A.在挖方边坡高度≤12m，边坡为闪长岩、泥岩及粉砂岩互层、粉质粘土路段时，边坡坡比视地层岩性采用1:0.5～1:1.0； B. 当挖方边坡高度为12～15m时，挖方边坡根据地层分界线，一般在边坡高度8～10m位置设置2.0m宽平台，并设置截水沟，坡比视地层岩性采用1:0.5～1.0。 C.当挖方边坡高度为15～30m时，挖方边坡根据地层分界线，一般按8～10m进行边坡分级，设置2.0m宽平台，并设置截水沟，边坡坡比视地层岩性采用1:0.75～1.25。 ④ 高填路基设计 对填土高度H＞16m以上的高填方路段，提高路基压实度标准，地表基底压实度≥90%，上路堤压实度≥94%，下路堤压实度≥93%，并采用加筋土挡墙进行支护，加筋土挡墙每10m设置一级，平台宽2.5m。 ⑤ 填方边坡防护 A.低路堤边坡：边坡高度H≤8m，坡面采用三维网植草防护； B. 边坡高度H＞8m，坡面采用拱形骨架护坡。 ⑥ 挖方边坡防护 挖方路段边坡根据山体不同的岩性、边坡率，经稳定分析计算后，采用不同的坡面防护措施。 A.对于稳定土质路堑边坡，当边坡高度H≤4m时，一般采用三维网喷播植草防护；当边坡高度4<H≤8m时，一般采用三维网和路堑墙防护； B. 对于稳定性稍差的路堑边坡以及高挖边坡，采取放缓边坡或采用锚索框格梁防护保证边坡稳定。 ⑦ 挡墙防护 A.当山坡上的填方路基边坡伸出较远或不宜填筑，或道路外侧有用地要求，填方路基边坡侵占了规划用地时，可根据实际情况，当填方高度≤16m时采用衡重式路肩墙，当填方高度＞16m时，一般采用加筋土挡墙。 B.当挖方边坡陡峻路段或与构造物发生干扰时，在路堑边坡适当位置设置路堑墙和锚杆挡墙。 ⑧ 路基压实度 路基压实标准按重型压实标准执行，填方路基应分层铺筑，均匀压实，路基压实度、填料最小强度和填料最大粒径应符合下表要求。 表1-1 路基压实度及填料强度要求 项目分类 路床顶面以下 深度（cm） 压实度（%） 填料最小强度（CBR）（%） 填料最大粒径（cm） 上路床 0～0.3 ≥96 8 10 下路床 0.3～0.8 ≥96 5 10 低填及挖方 0～0.3 ≥96 8 10 0.3～0.8 ≥96 5 10 上路堤 0.8～1.5 ≥94 4 15 下路堤 1.5以下 ≥93 3 15 （8）管线竖向布置 要求各干管在高程上尽量不重叠，压力流管让重力流管，小管让大管，软管让硬管。 各管道在竖向交叉时埋深控制如下： 给水管：0.6~0.8米；雨水管：1.0～1.8米；污水管：1.4~2.0米；照明管：0.5～0.7米。 为防止各种管线检查井井盖被盗，设计拟全部采用复合材料井盖代替铸铁井盖。 （9）雨水工程 设计管径和坡度基本按照控规的要求进行设计，设计雨水管径为 DN400～DN600。合理设置雨水口，雨水口间距为 25～40m 之间，在道路交叉路口、道路低洼地段等地段适当加大雨水口密度。按道路单侧布设DN800钢筋砼承插雨水管1903m，DN600钢筋砼承插雨水管2022m，DN300钢筋砼承插雨水管2841m，总长约6766m，挖深3m，沟槽底宽1~0.5m，总长约6766m。 管材采用确定如下：管径≤400mm 的管道采用 PVC-U 双壁波纹管，管径＞400mm 的管道采用聚乙烯（HDPE）增强缠绕管聚乙烯；要求管材环刚度≥8KN/m2，承插式橡胶圈接口。管道基础采用 150°中粗砂基础。雨水口采用偏沟式雨水口，连接管采用 PVC-U 双壁波纹管，承插式橡胶圈接口，180°砼基础。 （10）污水工程 规划要求片区的污废水采取集中处理的方式，更好地发挥污水处理系统的规模效应；本设计污水经收集排入大渡口污水处理厂，经处理达标后排放。污水管道布置于拟建道路车行道和人行道之间的间隔绿化带下。修建DN800钢筋砼承插污水管1903m，DN600钢筋砼承插污水管2022m，DN300钢筋砼承插污水管2841，总长约6766m，挖深3m，沟槽底宽1~0.5m。 （11）照明设计 ① 照明及其他管线 根据甲方要求，设计主要考虑路灯照明，其他设计时暂定弱电管线在道路两侧人行道下预埋1根7孔硬质PVC蜂窝管(每孔孔径40mm)加5根110mm单孔硬质PVC管组成,蜂窝管用于敷设较少的光缆，单孔管用于敷设线芯较多的集束式光缆和大对数电话电缆.在路的起始端设人手孔井，中间每隔75米设一个人手孔井电力线路与高压线路暂定在道路两边各预留2根167管，2根110PVC管，具体由当地电业局，电信，有线电视等相关部门的要求来确定预埋管数量，在施工时一定要做好协调配合工作，以便施工预埋。 b. 供电设计 照明供电采用380/220V三相五制供电方式供电。导线采用YJV-1kV-5×16五芯等截面铠装电缆，电源引自苏铁大道10KV箱变，接入点为现场较为理想位置，导线穿PVC管埋地引至各灯位旁的手孔井，用电负荷为14KW，最远点电压降小于10%。 照明灯具：道路照明灯具采用双侧对称布灯方式,灯具采用半截光A型,间距30米（个别局部调整) 灯具采用水平安装或10度夹角安装（最大不超过15度）,伸出道路边水平投影距离要求为1~1.5米, 平均照度为15LX左右，灯具形式，颜色由建设方定，一般采用140WLED灯，交叉口段采用250WLED灯。功率密度值LPD≤0.55W/ ㎡。杆高为10米。 c. 管线交叉 管线交叉时，应从上至下按弱、低压电、高压电缆放置，交叉间距应符合规范要求。 （12）道路绿化 绿化是城市道路的重要组成部分，它起着保护环境、净化空气、调节小气候、减低噪声以及改善人民生活质量等作用。在道路绿化带、人行道上种植行道树、灌木，尽可能多方设置绿化，提高绿化面积，使道路成为绿荫覆盖的富于美的绿色通道，使路网成为覆盖开发区的绿化网络。 道路绿化要重视遮荫效果，同时避免阻挡行车视线，创造优美的道路景观。行道数树种、灌木的选择应适应攀枝花当地的生长环境。根据《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）规定，行道树最小株距6m，树干中心至路缘石外侧最小距离宜为1.25m。 项目种植行道树1448棵（其中格庄路东段种植580棵，格园中路西段种植472棵，格园中路一号支线种植396棵）。 （13）交通工程 针对本道路设计线形和交通状况以及景观道路建设的要求， 设置了不同类型的交通标志： ① 指路型交通标志 指路标志上的地名、路名为标准名，按照《道路交通标志和标线》（GB5768——2009）有关规定选择其颜色和尺寸。标志的布设考虑了连贯性和一致性的要求，在主干道路进入路口 50 至 100 米处应设置表示方向、地点各距离的交通指路标志，次干道做了相应的设置。 ② 其他交通标志 按照交通管理的要求，在各个路口设置了与人行横道线配套的人行横道标志。 ③ 交通标线 道路交通标线的设计按照功能设计了指示标线、禁止标线和警告标线，分别指示车行道行车方向、路面边缘、人行道等。告示道路交通的遵行、禁止、限制等特殊规定，促使交通参与者了解道路上的特殊情况，保障交通参与者的交通安全。该路段按照 GB5768——2009的有关规定设计了以下交通标线： a.道路中心黄色双实线 按照规定：划分上下行方向各有两条或两条以上机动车道而没有设置中央分隔带的道路，设置道路中心黄色双实线。本路符合设置中心黄色双实线的条件。本标线宽度为 15cm，两线的间隔为 20cm。 b.人行横道线及预告标示 根据行人横穿马路的实际需要在路口和路段设置了人行横道线。在到达人行横道线前的路面上设置了预告标示，用来指示、提示前方接近人行横道，须注意行人横过马路。人行横道标线设计：线条宽度 0.4m，长度为 6m。人行横道告示标为白色菱形图案。 c.分道线 车行道分道线为白色虚线，用来分隔同向行驶的交通流，设置在同向行驶的车行道分界线上。按照景观大道的设计要求，本标线设计：车行道分界线应划2m(实线)、4m(空档)，标线宽度为 0.15m. d.车行道边缘线 车行道边缘线为白色实线。用来指示机动车道的边缘，其宽度为 0.15m。 e.导向箭头 导向箭头表示车辆的行驶方向。用于交叉道口的导向车道内，导向箭头长 4m。 2、项目组成 项目施工期组成见表1-2，营运期项目组成见表1-3。 表1-2 施工期项目组成及主要环境问题 项目名称 建设内容 可能产生环境问题 主体工程 水稳层拌和站：3个，占地200㎡，混凝土地坪设置3%的坡度，露天，四周敞开， 设1 台水稳层拌和机 （300t/h）、 1 台 4仓配料机、 1 个水泥罐仓(100t，仓顶设袋式除尘器)、1 个成品料仓（仓底设卸料口）。并配套建设水稳层拌合站砂石料堆场。 施工 噪声、 废水、 扬尘、 建渣 辅助工程 项目与园区已有道路相连接，交通方便，项目道路不单独设置施工便道。 公用工程 供电系统：接当地电网； 供水系统：由当地自来水管网供给； 排水系统：见环保工程。 环保工程 洒水车：3 辆，4.5m³/辆； 移动式喷水管网：道路设置条数视情况而定，对施工过程进行喷水控尘。 车辆冲洗区：2 个，30㎡/个，混凝土硬化地面，设 5%坡度，均配套设置有洗车废水收集地沟（共 2 条，长 20m/条，断面 30cm×30cm，砖混结构，水泥抹面）、洗车废水沉淀池（共 2 个，10m³/个，砖混结构） 。 水稳层拌合站地坪冲洗废水处理设施： ①废水收集地沟：长 40m，断面 0.25m×0.25m，砖混结构，水泥抹面，出口接废水沉淀池； ②废水沉淀池：2处，10m³，砖混结构。 道路临时雨水沉淀池：容积视汇水情况而定，夯实土坑。 办公生活设施 施工营地：本项目不设置施工营地，利用周边现有民房，产生的生活废水、垃圾等合理处置。 仓储或其它 木材、钢筋等材料堆场：共1 个，100㎡/个，土质地坪，露天，四周敞开，设置在K0+260m处。 水稳层拌和站及砂石料堆场：1 个，100㎡，土质地坪，露天，四周设 1.5m高土袋挡墙，分区堆放不同粒径的砂石料，采用幕布对砂石遮盖。 临时堆场：临时堆存剥离表土，共设6处，每处占地面积为200㎡，采用幕布遮盖。 表3 项目营运期组成及主要环境问题 项目组成 工程内容及规模 主要环境影响 施工期 营运期 主体工程 路基工程 新建两条城市次干道和一条城市支路，线路全长5.3km，其中格园中路西段长1.646km，格庄路东段长2.271km，格园中路一号支线长1.383km。 格庄路东段与格园中路西段按城市次干路设计，20m 标准路幅布置为：0.5m（双黄线）+2×7.25m（机动车道）+2×0.5（路缘带）+2×2.0m（人行道）=20m。 格园中路1号支路按城市支路设计，双向2车道，规划红线宽度为12米（双车道），横断面布置为：2x4.0（行车道）+2x2（人行道）=12m。 植被破坏、水土 流失，噪声、扬尘、废水、固废 交通噪 声、汽车尾气， ，交通 改善的 正影响、 运行安 全等 路面工程 道路中间设置车行道宽度为8m，总厚度71cm， 支路结构层厚度如下： 上面层：4厘米AC-13C改性细粒式沥青混凝土； 下面层：6厘米AC-16F粗粒式沥青混凝土； 基层：20cm5%水泥稳定高钛重矿渣级配碎石； 底基层：21cm4.0%水泥稳定高钛重矿渣级配碎石； 垫层：20cm级配碎石 人行道 工程 人行道结构组合如下：（从上至下） 30×30×5cm 花岗岩地砖 ；15cmC15水泥混凝土 ；土基压实（≥90%） 涵洞 本项目共布设涵洞10座（格庄路东段360m/3座，格园中路西段215m/4座，格园中路1号支线180m/3座） 道路交叉 本项目道路和其他道路交叉共5处，为次-支交叉口，交叉口夹角43°，采用T型平面交叉型式。 附属工程 交通工程 交通标志和标线，人行系统等。 噪声、施工扬尘 水土流失，固废、扬尘 环境风险 市政管网 包括给水管网、雨水管网、污水管网、燃气管网、 电力电缆及通讯管网。 照明工程 道路两侧设置278盏太阳能路灯（格庄路东段138盏，格园中路西段84盏，格园中路1号支线56盏） 环保工程 排水工程 在填方边坡坡脚、部分路基防护设施外侧、路堑 边坡坡顶约 5.0m位置，引排路基汇水，采用梯形 或半梯形截面（0.25m×0.25m，边坡比 0.25），沟 身用 M7.5浆砌片石砌筑。 废水 雨水：设计雨水管径为 DN400～DN600。合理设置雨水口，雨水口间距为 25～40m 之间。 管径≤400mm的管道采用PVC-U双壁波纹管，管径＞400mm的管道采用聚乙烯（HDPE）增强缠绕管；要求管材环刚度≥8KN/㎡，承插式橡胶圈接口。管道基础采用150°中粗砂基础。雨水口采用偏沟式雨水口，连接管为DN300mm，连接管采用PVC-U双壁波纹管，承插式橡胶圈接口，180°砼基础。 污水： 设计污水管道管径为DN300mm~500mm。 管材采用确定如下：管径≤400mm的管道采用环刚度≥8KN/㎡的PVC-U双壁波纹管，管径＞400mm的管道采用要求管材环刚度为≥8KN/㎡的聚乙烯（HDPE）增强缠绕管；承插式橡胶圈接口。管道基础采用150°中粗砂基础。 道路景观工程 在人行道两侧种植行道树1448（格庄路东段580棵，格园中路西段472棵，格园中路1号支线396棵）。 / 3、主要技术指标 主要经济技术指标见表1-4。 表1-4 主要经济技术指标表 序号 指标名称 格庄路东段 格园中路西段 格园中路 一号支线 一 基础指标 1 道路等级 次干路Ⅱ级 次干路Ⅱ级 城市支路 2 设计速度 60km/h 40km/h 20km/h 3 停车视距 40m 60m 20m 4 占用土地 73.7亩 65.5亩 36.3亩 5 拆迁建筑物 940㎡ 495㎡ 0 二 路线 1 路线总长 2.271km 1.646km 1.383km 2 最小缓和曲线长度 25m 25m 25m 3 平曲线总长 70m --- 75.664 m 4 最大纵坡 6.00% 8.00% 7.35% 5 最短坡长 150m 120m 60 m 6 竖曲线占线路总长 --- --- 19.295% 三 路基、路面 1 路基宽度 20m 20m 11 m 2 行车道宽度 2×8m 2×8m 2×3.5m 3 人行道宽度 2×1.0m 2×1.0m 2×1.0m 4 土石方数量 （1）挖方 299470m³ 165000m³ 117363m³ （2）填方 185700m³ 381280m³ 14853m³ （3）借方 0 216280m³ 0 （4）弃方 113770m³ 0m³ 102510m³ 四 桥梁、涵洞 1 设计荷载 城－A级 城－A级 城-B 2 桥面净宽 ---- — — 3 桥梁 ---- ----- — 4 涵洞 360 m /3座 215m/4座 180m/3座 五 路线交叉 1 平面交叉 3 1 2 六 环境保护 1 道路绿化 580棵行道树 472棵行道树 396棵行道树 3、占地与搬迁 本项目占地面积为117011.25㎡，其中：农用地4.6103公顷，建设用地7.0565公顷，未利用地0.0343公顷。农用地中含耕地3.4092公顷（旱地1.4432公顷、水田1.9660公顷）。项目区红线范围内有54户居民，人口数量为162人（但本项目不涉及环保拆迁），本项目拆除主要为建筑物土方，建筑面积为1435㎡，约建筑垃圾1400m³。 根据2015年12月4日攀枝花市西区人民营经济创业园区管理委员会《西区循环经济园区物流大道工程项目耕地占补平衡的报告》可知，将按照征地拆迁相关政策和要求，妥善处理好当地居民的补偿工作。 4、土石方平衡 本项目路基开挖土石方量581833m³（其中格庄路东段挖方299470m³，格园中路西段挖方量16500m³，格园中路一号支线挖方量117363m³），填方量581833m³（其中格庄路东段挖方185700m³，格园中路西段挖方量381280m³，格园中路一号支线挖方量14853m³），经过项目内调配利用后挖填平衡。 5、交通量预测 根据城市道路设计规范要求，道路交通量达到饱和状态时的道路设计年限为：次干路15年，支路宜为10年～15年。本项目道路主要由次干路和支路连接线构成，设计交通量的预测年限拟按15年确定，根据项目建设安排及国民经济评价的需要，预测特征年为2017年（通车年）、2022年、2030年（使用末年）。交通量预测结果如下： 表1-5 交通量（趋势及诱增）预测结果表 单位：pcu/d 年 份 2017年 （通车年） 2022年 2030年 （预测年末） 沿湖路 20612 23625 29164 规划二路 17489 20046 24745 规划三路 12492 14318 17675 车型分为小、中、大三种，车型分类标准见表1-6。 表1-6 车型分类标准 车型 汽车总质量 小型车 3.5t以下 中型车 3.5t以上~12t 大型车 12t以上 注：小型车一般包括小货、轿车、7座（含7座）以下旅行车等；中型车一般包括中货、中客(7座~40座)、农用三轮、四轮等；大型车一般包括集装箱车、拖挂车、工程车、大客车（40 座以上）、大货车等。大型车和小型车以外的车辆，可按相近归类。 表1-7 交通车型比及昼夜比 车型 小型车 中型车 大型车 车型比例（%） 74.5 21.8 3.7 昼夜比 昼间（06：00~22：00）占 90%，夜间（22：00~06：00）占 10% 表1-8 车辆折算系数 汽车代表车型 小型车 中型车 大型车 车辆折算系数 1 1.5 3 表 1-9 交通量及车辆车型分布（高峰小时、日平均） 道路名称 特征年 高峰小时流量（辆/h） 日平均流量（辆/h） 小型 中型 大型 小型 中型 大型 项目道路 2017 139 41 7 58 17 3 2022 346 103 17 144 43 7 2030 557 163 26 232 68 11 表1-10 交通量及车辆车型分布（昼、夜间平均） 道路名称 特征年 昼间平均流量（辆/h） 夜间平均流量（辆/h） 小型 中型 大型 小型 中型 大型 项目道路 2017 48 14 2 10 3 1 2022 118 34 6 25 8 2 2030 189 56 9 43 11 3 六、施工组织方案 1、施工条件 （1）运输条件 在施工期，省道310及园区内道路将作为项目道路筑路材料、土石方运输及机械设备进入的主要通道使用，项目不单独设置施工便道。 （2）施工用水、用电 施工用水来自当地已有的自来水管网，水源充足能满足施工用水要求。项目施工用电来自当地已有电网，通过临时供电线路输电至各个施工点。项目的施工供电可靠，电量充足，能满足施工要求。 （3）建筑材料 项目施工所需要的砂料、石料等大部分能在市内采购，不自备料场。 根据项目可研可知，由于区内缺乏石料，浆砌用片块石可在攀钢矿山公司采购，路面及构造物混凝土用碎石可在本地购买，料场到工地道路为城市道路水泥混凝土或沥青路面，运输条件好。水泥可在水泥厂采购，木材、脚手架等可在当地就近租赁。 （4）技术条件 攀枝花市有着多年的市政建设和管理经验，具有一批技术水平高、实力雄厚的建设队伍、工程监理和管理人才，并在施工、监理和管理方面积累了许多宝贵经验。同时，施工设备配套、机械设备齐全，能够适应本工程建设的需要。 2、施工布置 （1）施工营地 本项目不设置施工营地，与棚户区改造项目共用，产生的生活废水、垃圾等由棚户区改造项目合理处置。施工高峰期人员为150人。 （2）水稳层拌合站及配套料场布设 道路工程沥青混凝土、商品混凝土均外购成品，仅水泥稳定基层施工现场搅拌，项目区不设砼拌和站和预制场。 项目沥青混凝土从五道河片区的沥青搅拌站购买；商品混凝土从宏基混凝土搅拌站购买。项目设置的水稳层拌合站三处，分别位于三条道路中段，占地200㎡，混凝土地坪设置3%的坡度，四周敞开，露天，并配套设置废水收集地沟（长40m，断面0.25m×0.25m，砖混结构，水泥抹面）和废水沉淀池（10m³，砖混结构）。 水稳层砂石料堆场：3个，100㎡，土质地坪，露天，四周设 1.5m高土袋挡墙，分区堆放不同粒径的砂石料，采用幕布对砂石遮盖。 施工结束后，对水稳层拌合站及砂石料堆场场地进行清理。 （3）料场布设 项目设备的维修及大部分生产活动均安排在周边具有设施条件的地区，仅在项目区设置 3个水稳层砂石料堆场（详见水稳层拌合站及配套料场布设）和3 个周转材料堆场。施工结束后，对料场进行清理，归还当地村镇。 周转材料堆场：3 个，100㎡/个，土质地坪，露天，四周敞开，位于道路K0+230处。对材料采用幕布遮盖，减少粉尘的产生和排放。 （4）施工便道布设 项目施工条件较好，筑路材料可采用道路运输方式，利用现有道路运至各施工点，不另设施工便道。 3、 施工时序安排及机械设备管理 施工准备：征地、拆迁、开辟施工场地等； 施工阶段：表土剥离，基础土石方工程、土石方运输，桥涵施工；路基路面工程；边坡防护、绿化、生态恢复等；最后其它道路附属设施。 本项目位于攀枝花市西区，项目估算总投资22803.61万元。根据推荐的路线方案和拟定的建设规模、技术标准以及具体的场地建设条件，综合社会经济分析、交通量情况及地方对道路建设的迫切性，建设计划初步安排如下： 本项目建设由攀枝花市西区民营经济创业园区管理委员会组织实施，该项目计划于2015年11月动工建设，2017年11月底完工，施工总工期24个月。工程进度安排见表1-11。 表1-11 项目进度安排表 序号 工程内容 进度安排 2015年 2016年 2017年 11 12 1~3 4~6 7~9 10~12 1~6 6~8 8~11 1 准备工作 2 路基工程 3 路面工程 4 涵洞工程 5 路线交叉 6 交通工程 7 绿化工程 （2）施工机械设备管理 项目使用施工设备主要是基础施工阶段采用的装载机、推土机和挖掘机，路面施工阶段采用的压路机、平地机和摊铺机等；由施工单位自备或从当地租赁。 表1-12 施工期主要施工设备及型号 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 挖桩机 中联重科ZR250 B 台 3 2 自卸汽车 45t 辆 8 3 水准仪 AL1528 台 1 4 划线车 / 台 1 5 挖掘机 DWZL5ZL50 台 2 6 推土机 TY160C 台 2 7 装载机 ZL50 台 1 8 拌和机 300t/h 台 1 9 配料机 4仓 台 1 10 水泥罐仓 100t 个 1 11 振动碾压机 15t 台 1 12 平地机 160B 台 1 13 乳化沥青洒布车 / 台 1 14 摊铺机 SMP90C，摊铺速度 20m/min 台 1 15 压路机 徐工XS302 台 1 16 空压机 LU15-LU22 台 1 根据工程施工需要，施工机械按使用先后组织进场，按施工总平面图机械设备位置，做好设备基础，就位安装，以满足开工需要。重要的机械设备和大型设备，应根据工程的需要进行调度、购置或租赁，其前提是必须满足工程的要求。施工前必须建立本工地的机械电气安全管理规定和各项检查制度，施工期间日夜都应设有机电值班人员，处理机电事故，非专职人员不得触动机电设备。 七、主要原辅材料及能耗情况 项目施工期主要原辅材料及能耗情况见下表。 表1-13 主要材料用量表 序号 名称 单位 数量 来源 1 钢筋 t 4606 外购 2 钢材 t 1103 外购 3 水泥 t 58784 外购 4 木材 m3 522 外购 5 石油沥青 t 8779 外购 6 改性石沥青 t 2708 外购 7 砂、砂砾 m3 165891 外购 8 片石 m3 100267 外购 9 碎（砾）石 m3 486279 外购 10 块石 m3 24867 外购 11 生石灰 m3 1073 外购 1、沥青混凝土理化性质 经与业主核实，本项目不设沥青混凝土搅拌站，沥青混凝土均外购。沥青混凝土配料比见表1-14。 表1-14 沥青混凝土配料比 成分 碎石料 砂料 石油沥青 矿粉 质量比（%） 53.3 38.4 5.8 2.5 石油沥青：色黑而有光泽，具有较高的感温性。石油沥青的软化点≥55℃（来源于《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）） ，沸点≥470℃，相对密度1.15～1.25，闪点 230℃，引燃温度 485℃。石油沥青不溶于水、丙酮、乙醚，易溶于二硫化碳、 四氯化碳等。 由于它在生产过程中蒸馏至400℃以上， 因而所含挥发成分甚少，但仍可能含有未挥发的高分子碳氢化合物，对人体健康有一定影响。 沥青混凝土中矿粉主要成分见下表。 表1-15 沥青混凝土中矿粉化学组成表 成分 SiO2 Al2O3 Fe2O3 TiO2 V2O5 H2O 不可 燃S CaO CaSO4 MgO C 其他 含量 （%） 32.55~ 40.98 12.63~ 20.56 1.69~ 3.24 8.3~ 9.2 0.1~ 0.2 0.5~ 0.7 1.09~ 2.43 18.87~ 27.51 4.69~ 10.32 2.67~ 5.44 0.96~ 1.85 1.0~ 5.0 2、乳化沥青理化性质 乳化沥青是将石油沥青经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种道路建筑材料，主要由石油沥青、乳化剂、稳定剂和水组成。乳化沥青常温下稳定性较好，不易挥发。项目透层（PC-2） 、下封层（PC-3） 、粘层（PC-1）均不在现场拌合，均外购成品。 项目透层、下封层、粘层配比见下表。 表1-16 路面透层、下封层、粘层配比 成分（质量比%） 石油沥青 乳化剂 稳定剂 水 透层（PC-2） 60 1.2（季铵盐） 0.2（纤维素醚类） 38.6 下封层（PC-3） 50 1.5（季铵盐） 0.2（纤维素醚类） 48.3 粘层（PC-1） 50 1.3（季铵盐） 0.2（纤维素醚类） 48.5 乳化沥青中的乳化剂为阳离子乳化剂，是一种表面活性剂，其化学成分为季铵盐（如十二烷基氯化铵等） ，其化学结构由亲油基和亲水基组成。 乳化沥青中稳定剂为纤维素醚类，是由纤维素制成的具有醚结构的高分子化合物，可溶解于水、稀酸、稀碱或有机溶剂，并具有热塑性。 3、级配碎石粒径范围 项目上基层、底基层、垫层级配碎石粒径范围分别见表1-17~1-19。 表 1-17 项目上基层级配碎石粒径范围 孔径（mm） 31.5 19.0 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 通过方孔筛的质量百分率（%） 100 68~86 38~58 22~32 16~28 8~15 0~3 表1-18 项目下基层级配碎石粒径范围 孔径（mm） 37.5 31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 通过方孔筛的质量百分率（%） 100 90~100 73~88 49~69 29~54 17~37 8~20 表1-19 项目级配碎石粒径范围 孔径（mm） 37.5 31.5 26.5 16 9.5 4.75 1.18 通过方孔筛的质量百分率（%） 100 85～100 65～85 42～67 20～40 10～27 8～20 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，项目区红线范围内有居民（但不涉及环保拆迁），拆迁建筑物为土方，建筑面积共1435㎡（约建筑垃圾1400m³），其余为闲置用地。主要原有污染为园区现有企业对周边环境的影响。 |

二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

一、自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 攀枝花市位于四川省西南部，金沙江与雅砻江汇合处，攀西古裂谷中段，北纬26°05′-27°21′，东经101°08′-102°15′。北面与四川省凉山彝族自治州的会理、德昌、盐源3县接壤，西南面与云南省的宁蒗、华坪、永仁3县为界，成昆铁路、G5高速和108国道公路纵贯全境，北距成都749公里，南距昆明351公里。攀枝花市辖东区、西区、仁和区、盐边县、米易县共三区两县，面积7440平方公里。 本项目位于攀枝花市西区河门口，中心位置为北纬26°35′44.95＂，东经101°35′45.32＂。其地理位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 西区的地层主要由水成岩构成。水成岩因地壳的不稳定性、不等量升降和地史上几个构造运动而形成，区内地层有7个构造层：10亿年前沉积的震旦系上统观音岩组（Zbg），总厚度960～1350m，从把关河由北东向西北边境展布，组成中低山地；古生界泥盆系中泥盆统（D2），总厚度445m，出露在西北角边境，组成中低山地；古生界二叠系下统凉山组（P1V），总厚度56.4～184.3m，主要分布在长坪子以上，水泥厂至龙坪子以北的两块长2.3～3千米、宽300～600m地段，组成低山地；中生界三叠系上统炳南组（T3b），总厚度956.3～2940.3m，主要分布在金沙江北岸中东部，组成低山岗丘陵地貌；中生界侏罗系下统冯家河组（Jf），总厚度3739m，出露在区南侧，组成低山丘陵区；新生界第三系上新统昔格达组（N2），厚10～180m，主要分布在乌龟井至新庄台地上；新生界第四系更新统（Q2），总厚度53～62m，主要分布在河门口公园与河门口水厂以北、水泥厂至河门口和庄上村沿河地段。 火成岩由玄武岩和闪角正长岩构成。上二叠系，西区境内有大片岩浆喷出，冷却后为玄武岩，新庄尖山体西侧至洗煤厂出露面大。后因中西部仅有深切沟剖面露头，新庄尖山上部山体主要由喷出的闪角正长岩组成。 项目区为沟谷侵蚀强烈切割的低中山地貌，溪沟发育，切割强烈。地势北高南低，最高处项目区北端，海拔标高1080m，最低处项目区南端，海拔标高1063m，相对高差为17m。项目区域内，植被主要为草本植物，间有少量的灌木及零星的乔木。 3、气候特征 该项目拟建场区气候属以南亚热带气候为基调的干热河谷气候，具有夏季长、温度日差变化大、四季不分明、气候干燥、降雨集中、湿度小、蒸发量大、日照多、太阳辐射强、气候垂直差异和地区差异显著、干、雨季明显以及高温、干旱等特点。根据水文气象资料统计结果，主要气象特点具体表现如下： （1）年平均气温20.9℃，无霜期300天以上，最热月份为五月，日最高气温的平均值为38.2℃，极端最高气温42.0℃，极端最低气温-1.0℃。 （2）攀枝花市降雨主要集中在5～10月，雨季降雨量占全年降雨量的95.5％左右，10月下旬至次年5月为旱季。降雨多在夜间，多雷阵雨，年平均降雨量801.6毫米，年最大降雨量1006.9毫米。 （3）年平均相对湿度为56％，在一年或一个月中相对湿度差异较大，最大相对湿度可高达100％，最小相对湿度可低至0％。旱季，特别是3、4月份湿度很小，空气异常干燥，进入雨季后，湿度逐渐增大。 （4）风季一般出现在2～4月份，风向多为偏南风，风力不等，风速1～2米/秒，主导风向为SE，大者常达到大风标准。年平均风速1.6米/秒，年最大风速18.3米/秒，年平均大风日数为27天。静风频率46%。 4、水文 （1）地表水 攀枝花市有大小河流200多条(季节性河流占87％)，均属金沙江水系，以金沙江、雅砻江、安宁河、三源河、大河为骨干水系，全部水流在市区汇入金沙江。金沙江流经攀枝花市133km，平均坡降为0.6‰，落差达78m，据渡口水文站多年水文资料统计，金沙江攀钢厂区段多年平均径流量530亿m³，年平均流量1690m³/s，最大流量9860m³/s，最小流量409m³/s，流速为1～4.5m/s，由于江水流量较大、河流弯曲，因此江水混合充分，有较强的稀释自净和复氧能力。 攀枝花市水能资源丰富，理论蕴藏量达492.9万千瓦，可开发量达410.1万千瓦，二滩电站的6台55万千瓦机组已全部建成投产发电。 （2）地下水 攀枝花市地下水不甚丰富，作为城市供水水源，仅属于次要地位。市区地下水分布在13个水源地，总储量约4.7万吨/日。由于受地形和水文条件制约，各水源地之间没有明显的水力联系，没有统一的含水层，地下水的储量与水化学特征也炯然不同。 5、抗震烈度 有关地质资料显示，攀枝花市位于我国著名的南北地震带中南段，属南北向石棉—元谋地震带、北东向的盐源—洱源地震带组成部分，地震活动较为频繁。根据2001年中国地震局公布的地震烈度区划图，攀枝花地区的地震烈度为7度，是地震重点监视防御区。据攀枝花地震局有关资料统计，1467年至今，当地境内及边界附近发生4.5级以上地震8次，其中6.7级地震2次，4.5至5.5级地震6次；而受周边地区强震波及，并造成烈度5度以上影响的有13次。1955年9月23日23时06分，攀枝花市拉鲊、鱼鲊一带发生了6.7级地震，造成约700人死亡，成为新中国成立后攀枝花市发生的最大一次破坏性地震。2008年8月30日16时30分，四川省攀枝花市仁和区、四川省凉山彝族自治州会理县交界处发生里氏6.1级地震，震源深度为10公里，造成5人死亡132人受伤。 因此，本环评建议设计施工时就注意相关防震规划。 6、资源 （1）矿藏资源： 著名的攀西钒钛磁铁矿是我国三大共生矿基地之一，品种繁多，储量丰富，截止1993年底，攀枝花地区内共发现矿产地近280处，矿产53种(金属矿产22种，非金属矿26种，能源矿产4种，水矿产1种)。累计探明钒、钛磁铁矿石储量790415万吨，伴生的钛储量70491万吨，钒储量1670万吨、探明的钛资源占世界第一位、钒资源占全国第一位，世界第三位。另累计探明晶质石墨矿物储量1694万吨、烟煤储量55371万吨、无烟煤储量12774万吨，冶金辅助原料矿产(耐火粘土、熔剂白云岩、熔剂石灰岩等)耐火粘土矿石储量1281万吨，溶剂白云岩矿石储量7741万吨，溶剂石灰石矿石储量31397万吨。 整个攀西地区的四大钒钛磁铁矿矿区本地区就拥有3个，它们分别是攀枝花矿区，白马矿区、红格矿区，其中攀枝花矿区已建成投产二十多年。 （2）森林资源 攀枝花市森林覆盖面积478.5万亩，森林覆盖率为42.8%，较全省和全国平均值高。森林分布以米易、盐边两县覆盖率最高。近年来，攀枝花市不断加强森林资源保护力度，不断完善森林资源管理体制，深入实施了天保工程、退耕还林工程、市区视野区造林工程、矿山迹地恢复等生态建设工程，并大力倡导全民参与生态文明建设，强化全民绿化意识，组织发动社会造林活动，森林面积不断增加。 7、生态环境概况 攀枝花市境内植被以亚热带西北干性常绿阔叶林为外貌特征，具有热带、亚热带、温带植物等多种成分，主要呈垂直分布，海拔937～1500m为稀树草坡，1500～2800m以云南松为主，2800～4195m为落叶阔叶林和灌丛草原。境内共有植物190余科、近900属、2300余种，珍稀植物攀枝花苏铁等10余种。攀枝花市区森林覆盖率为36.9％，主要分布在远郊的山区。境内野生动物264种，其中野生经济动物5纲，158种，列入国家保护的珍稀动物19种，主要有羚羊、云豹、小熊猫、岩羊、水鹿等。 由于受地形、地质及气候的影响，攀枝花市内土壤的类型出现明显的垂直分布规律，成土类型主要有红壤、黄棕壤、紫色土、红色石灰土、赤红壤等，其中红壤占53.47％，黄棕壤占13.67％。 二、社会环境简况（社会经济结构、教育、文物保护等）： 1、行政区划与人口 西区位于攀枝花市西部，东与东区为邻，南、北与仁和区接壤，西和云南省华坪县交界，面积123.955平方千米。辖1个镇、10个村，6个街道办事处、34个社区居委会。2011年末，全区人口总户数54183户、151329人。总人口中非农业人口145989人（男76469人、女69520人）、农业人口10541人（男5094人、女5447人）。全年出生1205人，出生率7.70‰；死亡625人，死亡率3.99‰；人口自然增长率3.71‰。全区有33个少数民族，少数民族人口8900余人。 2、经济发展概况 西区粮食作物以水稻、小麦、杂粮为主，经济作物以蔬菜、水果为主。2013年，全区实现地区生产总值64.98亿元，同比增长18.00%；完成地方财政收入2.45亿元，增长9.10%；完成固定资产投资37.59亿元，同比增长28.90%，有固定资产投资项目141个，其中2013年完工63个；规模以上工业完成总产值146.25亿元，同比增长31.32%；地方规模以上工业总产值完成116.87亿元，同比增长36.66%；地方规模以上工业增加值完成40.25亿元，同比增长33.1%；实现农业总产值1.19亿元，同比增长6.6%；实现农业增加值6 472万元，同比增长3.0%；城镇居民人均可支配收入16 194元，同比增长13.52%；农民人均纯收入7 526元，同比增长14.97%；实现社会消费品零售总额16.46亿元，同比增长17.2%；实现旅游收入3.3亿元，同比增长17.9%；全年招商引资到位资金43.9亿元，同比增长31.8%。 工业实施“工业强区”战略，加快传统工业结构调整步伐，大力发展循环经济，做强园区经济，努力克服地震灾害和金融危机带来的不利影响。全区地方规模以上工业企业93家，实现地方规模以上工业总产值60.36亿元，成功申报为四川省中小企业示范县（区），获得市工业经济先进单位称号。切实加大对重大项目的协调服务力度，钢企瑞丰80万吨干法水泥、永钛钒钛磁铁矿综合利用、龙翰金属铸造及冶金辅料等项目建成并进入试生产，攀煤100万吨焦化、重啤集团10万千升啤酒技改扩能、观音岩水电站料场及格观公路等建设项目稳步推进，金沙水电站、华电2×30万千瓦火力发电、马上坪变电站等项目前期工作扎实开展。继续开展节能减排和淘汰落后产能工作，关闭4家落后产能企业，淘汰8家企业落后生产工艺，主城区工业企业搬迁入园取得明显成效。循环经济载体建设取得突破性进展，园区各项规划编制工作圆满完成，并被正式命名为“省级循环经济示范试点园区”。 攀枝花格里坪工业园区以煤焦化工、电力、建材、钢铁深加工及废渣综合利用为主导，机械制造、洗煤、物流产业等为辅助的循环经济产业集群。根据园区规划，近期建设的重点围绕攀钢504电厂烟气脱硫、华电2×300MW煤矸石发电机组、攀煤100万t/a焦化，德胜60万t/a焦化、大地环业2500t/d干法水泥熟料、仁和4000t/d干法水泥熟料等重大项目开发，加强园区基础设置建设，为进一步引进产业链上的相关企业、优化产业结构打下良好的基础。2020年，园区工业产值将达到310亿元。 农业以生产发展为核心，以农民增收为目的，加强农业基础设施建设，着力推进现代农业发展，努力建设和谐、繁荣、富庶新农村。投入600余万元用于新农村建设，全面开展庄上村示范村建设。庄上农业生态园建设稳步推进，建成“猪—沼—果”为一体的大箐沟芒果生态园。加强农田水利基础设施建设，积极争取省、市资金完成梅子箐末级渠项目建设和庄上村荒草地开发整理项目，发展节水灌溉46.67平方米，治理水土流失面积15平方千米。特色农业和精品农业发展势头良好，着力推行“公司+基地+农户”经营模式，带动了特色农业产业化进程，建立梅子箐和大箐沟2个优质芒果基地。推进农村综合体制改革，在全市率先开展失地农民养老保险试点工作。 3、交通运输 攀枝花市的交通运输业较有规模。交通运输的主要方式是铁路运输和公路运输，其次是索道运输。铁路有成昆铁路。成昆铁路攀枝花市全长140km，支线长37km。建有飞机场。全市大中型桥梁16座，公路交通网已初步形成。公路以炳草岗为起点，北距成都市南门全长782kn，南至昆明市西站有两条线路：一条是途径永仁、大姚、南化、楚雄全长479km，另一条是途径永仁、元谋、武定、禄劝全长352km。 攀枝花市西区交通便利。成昆铁路攀枝花市支线终点位于辖区内，连接川滇两地的重要交通干道宁华路纵贯全境，是川滇西部地区一处重要的人员和物资集散地。随着炳清线的贯通，法拉大桥的修建，清香坪至河石坝北线公路和格里坪至福田公路的改造启动，西区正在形成畅通的公路网络体系。 4、科教事业 西区中小学20所，其中小学12所、初中3所、高中1所、九年一贯制学校4所。辖区幼儿园共33所。教职工1318人，其中在岗在职教师1245人。中小学生20034人，其中小学生13409人、初中5248人、高中1377人。义务教育阶段学生入学率100%、辍学率为0、毕业率100%，高考超任务目标80%。全面落实“两免一补”政策，实现了从农村到城市的免费义务教育，加大教育基础设施投入，市十二中主体迁建顺利完成，青少年活动中心、中小学灾后重建及校舍维修改造、“三校合一”（市五中、格里坪镇中心校、金林学校合并为格里坪镇中小学校）等工程筹备工作进展顺利。 全年组织实施国家、省、市科技计划项目10项，获上级财政科技经费支持81万元。全年共投入科技富民资金60万元，其中企业筹资50万元、省专项资金5万元、市专项资金5万元。省、市、区的配套资金用于新技术研究、技术培训、技术合作、技术推广，企业资金用于建立和完善产前、产中、产后服务体系。 5、旅游资源 西区新奇独特的旅游资源。辖区“万里长江第一漂”、攀枝花苏铁国家级自然保护区、龙洞石林、平江天主教堂、洞府明珠新庄地下战备电厂等景区景点独具魅力。全区共有汉、彝、苗、傈僳等25个民族，民风热情奔放，自然风光与人文景观相得益彰，涵盖了工业游、生态游、裂谷风情游、体育健身游等特色旅游，集中体现了西区旅游资源的互补性、不可替代性和丰富多样性。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 一、环境空气质量 项目拟建区域为规划工业区，结合项目区环境保护目标和气象条件等，收集攀枝花市环境监测站于 2013 年9 月1~10 日对格里坪工业园区修编规划环评的环境空气质量现状监测资料的8#监测点位格里坪镇监测数据。监测时间未超过三年，且与项目相对距离较近，在评价范围内，监测至今未新增重大大气污染源，符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T 2.2-2008）中关于引用数据的要求，引用资料数据可行。 1、监测点位 表3-1 环境空气质量现状监测点位置 编号 监测点名称 相对位置 方位 距离（m） 8# 格里坪镇 E 2200 2、监测项目 选取TSP、PM10、NO2、SO2三项。评价标准如表3-2所示。 表3-2 大气污染物评价标准 单位：mg/Nm³ 污染物名称 TSP（日均值） SO2（日均值） NO2（日均值） 标准值（浓度限值） 0.3 0.15 0.08 3、监测方法及方法来源 监测项目的监测方法、方法来源见表3-3。 表3-3 各项目监测分析方法及来源 项目 分析方法 来源 最低检出限mg/m³ SO2 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法 HJ482-2009 0.008 NO2 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ479-2009 0.004 TSP 重量法 GB/T15262-95 0.001 4、监测结果 评价区域内环境空气质量现状监测结果见表3-4。 表3-4 环境空气监测结果统计表 单位：mg/Nm³ 监测点位 监测项目 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 8# 格里坪镇 TSP 0.262 0.266 0.284 0.213 0.245 0.248 0.246 SO2 0.072 0.054 0.050 0.013 0.058 0.051 0.029 NO2 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.014 0.013 5、评价方法 评价区域内环境空气质量现状评价采用单项指数法进行评价，其数学模式为： 式中：Ii——i种污染物的单项指数； Ci——i种污染物的实测浓度(mg/Nm³)； Si——i种污染物评价标准(mg/Nm³)。 6、评价结果 根据前述评价方法和监测统计结果，计算各评价因子最大监测统计值的单项评价指数，结果见表3-5。 表3-5 项目区域环境空气质量现状评价结果 采样点 监测项目 标准值(mg/m³) 浓度范围(mg/m³) 质量指数Ii 超标率 备注 1# 大水井 TSP 0.30 0.213~0.284 0.71~0.95 0 日均值 SO2 0.15 0.013~0.072 0.087~0.48 0 NO2 0.08 0.008~0.014 0.1~0.175 0 备注 采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准进行评价 从表24可知，评价范围内监测点的环境空气评价因子TSP、SO2和NO2浓度值各项指标均未出现超标情况，各类污染物单项指数均小于1，符合所执行的《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。项目所在区域内环境空气中TSP、SO2、NO2和PM10现状容量一般，区域环境空气质量现状良好。 二、地表水环境质量 引用攀枝花市环境监测站2013年9月4日对项目区域附近地表水体金沙江的监测资料作为本次评价的依据，监测断面分别为龙洞国控断面（金沙江）、攀钢电厂取水口（金沙江）及格里坪取水口（金沙江）。项目雨水经排水沟进入金沙江，监测断面可行。 1、监测项目 监测项目：PH、氨氮、化学需氧量、生化需氧量、粪大肠菌群。 2、监测标准 对项目所在地地表水环境质量按《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类水域标准进行评价。 表3-6 地表水环境质量标准限值 单位：mg/L ，pH无量纲 项目 pH 悬浮物 化学需氧量 生化需氧量 氨氮 石油类 硫化物 标准 6~9 / ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤0.05 ≤0.2 3、监测方法及方法来源 本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表26。 表3-7 监测方法、方法来源、使用年限及检出限表 监测项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限 pH 便携式pH计法 水和废水监测分析方法 / 0.02 悬浮物 重量法 GB11901-89 0-210克万分之一电子天平1232150282 4mg/L 化学需氧量 重铬酸盐法 GB11914-89 50mL滴定管 5.0mg/L 生化需氧量 稀释接种法 HJ505-2009 25mL滴定管 0.5mg/L 氨氮 纳氏试剂比色法 GBJ505-2009 分光光度计1104021 0.025mg/L 石油类 红外光度法（地表水） HJ637-2012 红外分光测油仪08481404 0.010mg/L 硫化物 亚甲蓝分光光度法 GB/T16489-1996 分光光度计1104021 0.02mg/L 4、监测结果 地表水水质监测结果见表3-8。 表3-8 水质现状监测结果一览表 单位：mg/L, pH无量纲，粪大肠菌群个/L 监测点位 pH 悬浮物 化学需氧量 生化需氧量 氨氮 石油类 硫化物 龙洞国控断面（金沙江） 8.54 71 10.8 0.6 未检出 未检出 未检出 8.56 79 10.9 0.6 未检出 未检出 未检出 8.54 82 10.5 0.5 未检出 未检出 未检出 攀钢电厂 取水口 （金沙江） 8.54 64 11.1 未检出 未检出 未检出 未检出 8.56 68 11.0 未检出 未检出 未检出 未检出 8.56 65 10.8 未检出 未检出 未检出 未检出 格里坪取水口（金沙江） 8.56 68 14.5 1.0 未检出 未检出 未检出 8.57 61 14.4 1.0 未检出 未检出 未检出 8.56 66 10.2 0.8 未检出 未检出 未检出 由上表可见，监测断面所测指标各污染物浓度均低于《地表水环境质量标准》GB3838-2002中的Ⅲ类水域标准限值，项目区地表水环境质量现状良好。 三、 声环境质量 根据本项目周边环境情况，委托四川盛安和环保科技有限公司在2015年11月27～28日对该项目评价区域内环境噪声进行了监测。 1、监测时段、内容及条件 昼间和夜间环境噪声等效连续A声级；晴、风力小于四级，并按照按国家环保局颁布的《声环境质量标准》（GB3096-2008）技术规范要求执行。 2、监测项目 监测项目：项目区域环境噪声。 3、监测方法及方法来源 本次监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器及检出限见表3-9。 表3-9 监测方法、方法来源、使用仪器及检出限 项目 监测方法 方法来源 使用仪器及编号 检出限 环境噪声 声环境质量标准 GB 3096—2008 HS6288E （05004051、05004053） ） 30dB(A) 4、监测结果评价标准 监测结果评价标准见表29。 表3-10 监测结果评价标准表 项目 《声环境质量标准》（ GB 3096-2008） 昼间 夜间 3类标准 65 55 4a类标准 70 55 5、监测结果 监测结果见表3-11。 表3-12 噪声监测结果表 单位：dB(A) 点位编号 测试位置 监测时间 测量值 昼间 夜间 1# 项目起点 2015.11.27 68.3 53.1 2015.11.28 70.0 52.2 2# 项目K+200处 2015.11.27 55.9 46.5 2015.11.28 57.7 46.1 3# 项目K+700处 2015.11.27 63.4 42.7 2015.11.28 54.8 54.0 4# 项目终点 2015.11.27 50.8 48.2 2015.11.28 53.2 48.6 通过上表可看出项目所在地四面环境噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类和2类标准限值，项目所在地的声环境质量良好。 四、生态环境质量现状 1、植物资源调查与评价 根据现场调查，评价范围植物资源包括野生植物和栽培植物，其中栽培植物主要为农作物。 野生植物包括桉树、艾蒿、狗牙根、锯仔草等；农作物主要为红薯、玉米等。 项目所在区域植被盖度约20～40%， 单位面积的生物量约5～20kg/㎡。项目生态评价范围内无国家Ⅰ、Ⅱ级重点保护野生植物和名木古树，无特殊风景和需保护的名胜、古迹，工程建设不涉及生态敏感区。 2、动物资源调查与评价 项目评价范围内野生动物主要以爬行动物和鸟类为主。爬行动物有壁虎、蛇，均分布在沿线灌草丛附近；鸟类有家燕、八哥、麻雀等；兽类主要为小型啮齿目鼠类，包括小家鼠、褐家鼠、黑线姬鼠等，道路沿线均有分布。 项目所在地受人类活动影响较明显，区域内野生动物数量较少，未发现国家重点保护陆生野生动物和地方特有动物物种。 主要环境保护目标 根据现场勘查，项目所在地无重大环境制约因素。主要环境保护目标见表3-13。 表3-13 环境保护目标表 序 号 目标名称 性质 规模（人） 相对位置 保护级别 方位 距离（m） 1 格里坪村四社 新农村规划区 未知 NE及SW 30 空气：GB3095－1996二级 噪声：GB3096-2008 3类 2 金沙江 大河 1条 S 80 地表水：GB3838-2002 Ⅲ类

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准 |
| --- | --- |
|  | 项目 | pH | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 粪大肠菌群 |  |  |
|  | 标准值 | 6-9 | 20mg/L | 4 mg/L | 1 mg/L | 10000个 |  |  |
|  | 2、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | 取值时段 | 单位 | SO2 | NO2 | PM10 | TSP |
|  | 日平均 | mg/Nm³ | 0.15 | 0.08 | 0.15 | 0.3 |
|  | 小时平均 | mg/Nm³ | 0.50 | 0.20 |  |  |
|  | 3、环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类和4a类 |
|  | 类别 | 等效声级 | 昼间 | 夜间 | 备注 |
|  | 3类 | dB（A） | 65 | 55 |  |
|  | 4a类 | dB（A） | 70 | 55 |  |
| 污染物排放标准 | 1、1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的三级标准 单位（mg/L） |
|  | 项目名称 | pH | 化学需氧量 | 生化需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 总磷 |
|  | 标准值 | 6-9 | 500 | 300 | -- | 400 |
|  | 2、2、废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中的二级标准 |
|  | 项 目 | 颗粒物（mg/m³） | 备注 |
|  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |
|  | 无组织排放 | 1.0 |  |
|  | 3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值 |
|  | 昼间 | 夜间 |
|  | 70 | 55 |
|  | 4、施工期固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599－2001）中的标准。 |
| 总量控制 | 本项目不涉及国家总量控制指标。 |

五、建设项目工程分析

一、工程分析 1、施工期施工期工艺分析 本项目搬迁和拆除工作由西区另一个项目，即棚户区改造项目处理完成，在当时的环评报告中要求对拆迁房屋进行喷淋抑尘，再进行拆除。本项目不在涉及环保搬迁，本项目施工为先路基，再路面，最后沿线设施的程序进行。路基工程、路面工程以机械化施工为主，沿线设施以人工施工为主。 道路施工工艺流程及产污位置总图见图5-1。 （1） 路基施工工艺 项目路基施工不需进行爆破作业，工程路基施工为挖方路基施工，工艺如下： ① 场地清理 本项目用地内主要的植被为灌木丛，有少量的树木（高度小于8m），清除路基用地范围内原地面以下30cm内草皮、耕种的腐殖土、农作物的根系和表土，堆放至表土临时堆场，用作后期绿化覆土。 ② 路基开挖 路基土方开挖：用推土机或挖掘机按设计要求自上而下全断面分层开挖取土，对岩石采用挖掘机钻破处理，不采用爆破施工。施工用推土机和挖掘机及自卸汽车配合。开挖土石方优先考虑回填于项目区。 ③ 辗压 采用推土机、平地机整平，压路机压实，并达到相应的压实要求，压实度≥97%。 路基施工工艺及产污位置见图5-2。 图5-2 路基施工工艺及产污位置图 （2）路面施工工艺 道路路面主要由垫层、基层和面层组成。 ① 垫层施工工艺： 路面垫层为20cm级配碎石。 碎石采用汽车运至项目区材料堆场堆存，再由摊铺机和压路机摊铺、碾压至规定厚度和强度。 垫层施工工艺及产污位置见图5-3。 ② 基层施工工艺： 项目基层采用21cm4.0%水泥稳定高钛重矿渣级配碎石和20cm厚5%水泥稳定高钛重矿渣级配碎石。基层施工工艺如下： 水泥稳定级配碎石拌和及运输：水泥稳定级配碎石拌和在工地由拌和机完成，拌和时应根据物料的含水量大小、气候及气温变化的实际情况及运距及时调整加水量，拌和后混合料最佳含水为5%。 拌和均匀的混合料采用15t自卸车运输。 摊铺：项目两层基层均为一次摊铺、多次碾压，水泥稳定级配碎石松散系数约为1.3。 运料车在摊铺机前方10～30cm停车，由摊铺机迎上推运卸料，边前进边卸料，卸料速度和摊铺速度相协调。混合料采用摊铺机摊铺，摊铺机两台，摊铺速度3～4m/min。 辗压：水稳基层混合料摊铺整平后，当混合料含水率等于或略小于最佳含水率，应予以压实。辗压过程分初压、复压及终压，初压采用轻型压路机配合12～15t光轮压路机在结构层全宽道路两边至中线内静压2 遍， 曲线内自内向外碾压，保持超高横坡度，直线段和不设超高的平曲线段，由两侧路肩向路中心辗压；设超高的平曲线，由内侧向外侧辗压。碾压采取先静后振，再静压的方式。复压时，采用振动压路机轻振二遍、重振二遍，终压用轮胎压路机静压二遍。 养护：水稳基层辗压完成终凝板结后，应进行基层养护，项目采用洒水养护方法，养护期间须保持水稳基层表面始终湿润。养护 7 天后即可进行面层施工。 路面基层施工工艺及产污位置见下图。 ④ 路面沥青混凝土面层施工工艺： 本项目沥青混凝土路面面层从下往上依次为：透层+下封层+6cm厚AC-16C粗粒式沥青混凝土下面层+ 粘层+4cm厚AC-13C细粒式沥青混凝土上面层。其中透层、下封层、粘层均采用乳化沥青涂布，项目透层、下封层和粘层均外购成品，不在项目区加工。 透层、下封层和粘层：水泥基层碾压完毕后 6 小时内必须喷洒透层油，透层油采用乳化沥青PC-2，用量为1.5L/㎡，透入深度不小于5mm。喷洒透层油后铺筑下封层， 下封层采用乳化沥青PC-1， 用量1.0L/㎡。 铺筑沥青混凝土之前，在下封层上、上下面层之间及路缘石等构筑物侧面必须喷洒粘层油，粘层油采用乳化沥青PC-3，用量0.5L/㎡。上述透层、下封层和粘层均外购成品，涂布温度控制在80～120℃，现场不设加热装置，由专用保温车运至项目区。涂布过程均用智能乳化沥青洒布车进行作业。 沥青混凝土运输：项目外购成品沥青混凝土，由生产企业采用专用运输车（保温，车厢内温度约150℃，平均降温1℃/h）运至项目区。 摊铺：沥青混凝土用摊铺机一次全半幅摊铺成型，中粒式面层和细粒式面层间用浮动基准梁控制摊铺，以保证其成型后的平整度。摊铺机在摊铺过程中保持匀速、缓慢、平稳、不间断的行驶，当出现局部混合料离析及缺料时，应人工及时修补。 辗压：沥青混凝土压实采取试验段（外委试验）所确定的压路机组合方式及碾压遍数进行作业。沥青混合料的压实分初压、复压与终压三步完成。碾压温度控制在130℃以上。初压应在混凝土摊铺后温度较高时进行，必要时应紧跟摊铺机进行碾压，压路机从外侧向中间碾压，重复碾压宽度应不小于压路机轮宽的三分之一。碾压时应将驱动轮面向摊铺机，碾压路线及方向不得突然改变，压路机启动、停止时必须放慢速度。复压采用重型的轮胎压路机或震动式双钢轮压路机进行，一般采用高频率低振幅的方式进行碾压。施工中主要应控制复压的温度。终压应紧接复压后进行，终压时应注意采取收迹碾压的措施，所有碾压工作应在规定的温度范围之内完成，以免温度过低碾压痕迹无法消除。在整个碾压过程中，应特别重视对接缝边沿附近的碾压，待大型压路机碾压结束后，再用小型压路机反复进行碾压，以确保这些部位的压实效果。整个路面层压实度达到96%。 接缝处理：接缝一律采用平接缝。沥青混凝土碾压完毕后用3m直尺检查端部，对平整度不合格部分全部拆除。接缝切除应在当天碾压完成后进行，以利第二天的施工。第二天摊铺前在接缝处涂洒粘层沥青。 路面沥青混凝土面层施工工艺及产污位置见图5-5。 2、施工期工程环境影响源分析 在施工的过程中，主要对沿线社会环境、生态环境、环境空气、环境噪声、水环境等产生较大的影响。 （1） 社会环境影响源分析 拟建工程占地为永久用地，主要占地类型为城镇用地、交通运输用地。项目征用土地将改变土地利用现状，造成一定程度的损失。施工期不涉及环保拆迁，占用一定量的农田（非基本农田），将给当地居民的生活带来一定影响。 施工车辆的频繁进出，将占用现有道路，影响沿线居民出行。 本项目施工期间需要雇用大量施工人员，并在当地购买大量施工材料，这对道路沿线社会经济有促进作用，并可在一定程度上解决当地居民就业问题。 （2）生态、景观影响源分析 土石方的开挖和路基填筑等工序使沿线的植被遭到破坏，地表裸露，从而使沿线地区的局部生态结构发生一定的变化。开挖后裸露地表在雨水及地表径流的作用下将引起大量的水土流失，造成农田被埋压，土壤肥力降低，影响局部的水文条件和陆生生态系统的稳定性。 工程全线不设置弃渣场与取土场。项目建设用土由工程车辆运输到施工现场，严禁在项目沿线挖取土石方；工程产生的弃方及时转运、妥善处理。临时堆土场若防护处理不当还会造成大量水土流失，临时弃渣如设置在视野范围内，对周围景观会产生影响。 车辆运行、道路软基和边坡加固、打桩等工序产生的施工噪声会对沿线居民造成负面影响。 项目是一项综合性的系统工程。道路建设时的开挖、填筑等施工行为，在一定程度上将破坏所经区域的原有自然景观，但由于本项目建设完成后将进行大量绿化，因而本项目不会对沿线景观造成明显不良影响。 （3）声环境影响源分析 施工期噪声影响主要表现为施工道路交通噪声对道路沿线两侧集中居民点的干扰，以及施工机械在施工时机械噪声对附近居民的影响。其中道路交通噪声的影响范围集中在道路两侧150m范围内。施工期噪声污染源主要由施工作业机械产生，根据常用机械的实测资料，其污染源强分别见表5-1。 表5-1 道路工程施工机械噪声值 单位：dB（A） 序号 机械类型 最大声级 Lmax[dB（A）] 治理措施 治理后声级 1 挖掘机 86 合理布局、低噪设备、加强日常维护和保养、 合理安排作业时间 81 2 推土机 84 79 3 装载机 83 78 4 平地机 80 75 5 拌和机 85 80 6 摊铺机 83 78 7 压路机 80 75 8 空压机 100 85 空压机等噪声较大的设备施工期间通过采用其他施工机械遮挡、并合理调整工作时段等措施尽量减小施工噪声对周边环境的影响。 （4）水环境影响源分析 施工期废水主要来自施工人员在施工作业中产生的生活废水、施工废水。 ① 施工生活污水 工程施工高峰期工人数可达100人左右，工人生活污水排放按50L/人·天计算，日产生活污水约5m3/d，工人生活污水中主要含COD、BOD5、NH3-N、SS等，经化粪池处理后用于周边绿化灌溉。 ② 施工废水 施工废水包括施工生产废水、机械和车辆冲洗废水。 a.施工生产废水 施工过程中的生产废水主要来源于机械的冲刷、构件与建筑材料的保潮、墙体的浸润、材料的洗刷以及桩基础施工中排出的泥浆等。生产废水中的主要污染物为SS，浓度可达到3000-5000mg/L。对施工废水应有沉淀处理设施进行相应处理后回用，不排放。 本项目路面材料—沥青混凝土拟由沥青混凝土生产经销公司供给，现买现用；灰土拌合时产生的废水主要含SS，经沉淀处理后循环使用。 b.机械和车辆冲洗废水 主要为含油废水，应尽量要求施工机械和车辆到附近专门清洗点或修理点进行清洗和修理。小部分在项目施工场地区域内进行清洗和修理，所产生的含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集，回收利用，以防止油污染。车辆冲洗废水经设置隔油沉淀池处理后循环使用及用于洒水抑尘，不得外排。 c.其他水污染 施工机械跑、冒、滴、漏的污油及露天机械被雨水等冲刷后产生油污染，在雨天时形成地表径流污染受纳水体水质和土壤；堆放的建筑材料管理防护不当被雨水冲刷时也会对周围水体水质造成污染。 在本项目起始路段进行路基开挖、填筑时若防护不当，会有土石随雨水等进入河流，对河流水质造成污染。施工期产生的废水、废渣等，禁止排入水体，必须全部处理，以避免对水环境产生污染。 （5）环境空气影响源分析 拟建道路全线采用沥青砼路面，工程施工过程对环境空气产生的主要污染物为TSP、沥青烟。本项目使用商品砼及商品沥青砼，因此主要污染环节为建筑材料的运输和堆放、土石方的开挖和回填等作业过程，上述各环节在受风力的作用下将会对施工现场及周围环境产生TSP、沥青烟污染。另外，运输车辆行驶将产生道路二次扬尘污染。 ① 沥青烟 苯并[a]芘是沥青烟气中对周边环境有较大影响的代表物质，根据相关资料，纯苯并[a]芘为黄色针状晶体，熔点 178.1℃，沸点 311℃，能溶于苯，稍溶于醇，不溶于水，是石油沥青中的强致癌物质，通常附在沥青烟中直径小于8.0µm的颗粒上。 根据 《沥青使用过程中对环境的影响研究》（中国石油大学， 才洪美博士， 2010），沥青在热拌和过程中，每千克沥青可以释放 0.7g 的沥青烟。由于本项目所用沥青混凝土已在生产企业生产过程中加热拌合，运抵项目现场的沥青混凝土温度约为 150℃，其中大部分沥青烟和苯并[a]芘已在生产过程中释放出去。根据《交通运输类环境影响评价》 “沥青路面道路面层施工过程中，沥青烟气产生于沥青拌合和摊铺过程中，且主要以沥青拌合时产生的影响为主” ，因此本次环评考虑在施工现场挥发的沥青烟占挥发总量的 20%，即本项目每千克沥青可释放 0.14g 沥青烟。由于沥青混合料摊铺、碾压温度为120~150℃，乳化沥青涂布温度为80~120℃，此温度均低于苯并[a]芘的沸点，因此沥青混凝土摊铺和乳化沥青涂布过程中几乎不产生苯并[a]芘，类比分析得出本次沥青烟中苯并[a]芘含量为10g/t，则苯并[a]芘产生量约为0.018g。 根据《公路沥青路面施工技术规范》（JTGF40-2004），环评要求沥青面层连续施工，避免与可能污染沥青层的其他工序交叉干扰，以杜绝施工和运输污染。沥青路面施工过程中应做好施工人员的个人防护（如戴口罩、施工人员站在上风向等），劝导无关施工人员和周围居民远离施工路段。项目直接购买成品沥青混凝土，严格控制操作温度，沥青面层施工产生的沥青烟和苯并[a]芘经大气自然扩散后，可得到一定控制。 ② 施工粉尘 本项目在施工区域不设置灰土搅拌站，所需混凝土等材料均在商品混凝土搅拌站搅拌完成后用车运输至施工区域。因此，项目粉尘污染主要来源于土石方开挖、路基回填等过程。根据类似工程实际调查资料，目前道路施工在微风条件下，下风向100m处扬尘浓度一般约为1.65mg/m3，下风向150m处符合环境空气质量二级标准日均值0.3mg/m3。TSP污染可控制在施工现场50～200m范围内，在此范围以外将符合二级标准。 ③ 道路扬尘 工程施工作业扬尘主要产生于挖土机装载运输车辆和运输车辆行驶中产生的路面扬尘；此外，裸露松散堆土在吹风时也可导致扬尘的产生。较为常见或稳定的产尘源仍为挖土机装载运输车辆时产生的扬尘。 根据类似施工现场汽车运输引起的扬尘现场监测结果，运输车辆下风向50m处浓度为11.625mg/m3；下风向100m处为9.694mg/m3；下风向150m处浓度为5.093mg/m3，超过环境空气质量二级标准。施工运输车辆产生的扬尘污染较严重。 ④ 施工机械尾气 在施工现场所用的大中型设备和车辆中，主要以柴油、汽油为动力。特别是土石方工程中大量使用工程机械，这些机械设备均以土石方施工现场为中心，大量汽车、装载机、挖掘机、推土机、碾压机等尾气的排放，导致该施工区域废气污染，环境空气质量下降。 根据调查，由于施工机械基本都在在空气流通的地方使用，一般未采取特殊的治理措施，但因本项目在城市建成区进行，道路沿线敏感点较多，本环评要求施工单位在选用施工机械时，应选择新型环保型的设备，尽可能地减少烟气地排放。 （5）固体废物影响源分析 施工期间产生的固体废弃物主要为施工过程中挖方弃土、建筑垃圾和生活垃圾。 ① 挖方弃土 本项目路基开挖土石方量581833m³（其中格庄路东段挖方299470m³，格园中路西段挖方量16500m³，格园中路一号支线挖方量117363m³），填方量581833m³（其中格庄路东段挖方185700m³，格园中路西段挖方量381280m³，格园中路一号支线挖方量14853m³），经过项目内调配利用后挖填平衡，无弃土外运。 ② 建筑垃圾 建筑垃圾主要为废弃的建筑材料如砂石、石灰、混凝土、木材、废砖、废金属、钢筋、铁丝、土石方等，对于可以回收利用的建筑材料，如废金属、废钢筋、废铁丝、废砖块、废木料等应尽量回收利用；其他不能回收利用的建筑材料及土石方统一运送至当地指定建筑垃圾场堆存。 ③ 施工人员生活垃圾 施工期产生的工人生活垃圾，以0.5kg/人.d计，项目施工期施工人数约100人，生活垃圾产生量50kg/d。统一收集后运至当地生活垃圾处置场处置。 ④ 施工机械更换的润滑油 施工期机械更换的润滑油、废机油等在施工营地设铁桶单独收集，定期送至攀西危废处置中心处理。 3、营运期工艺流程 道路工程建成后，主要用于交通运输，道路工程营运期运行方式及产污位置见下图。 （1）大气污染影响 营运期废气污染源主要为汽车尾气、道路扬尘。 ① 道路扬尘 道路上行驶汽车的轮胎接触路面而使路面积尘扬起，从而产生二次扬尘污染。在运送散装含尘物料时，由于洒落、风吹等原因，使物料产生扬尘污染。 本项目路面采用沥青混凝土路面，因而扬尘污染较小。 ② 汽车尾气 项目运营期环境空气污染源主要是沿线汽车尾气。汽车废气污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，主要有CO、NO2、THC。CO是燃料在发动机内不完全燃烧的产物，主要取决于空燃比和各种汽缸燃料分配的均匀性。NO2是汽缸内过量空气中的氧气和氮气在高温下形成的产物。THC产生于汽缸壁面淬效应和混合缸不完全燃烧。由于目前国内汽车已经全面推广使用无铅汽油，因此，铅的污染影响将会越来越小。 气态污染物排放源源强按下式计算（公路建设项目环境影响评价规范JTG B03—2006）： 式中 Qj——j类气态污染物排放源强度，mg/(s·m)； Ai——i型车辆预测年的小时交通量，辆/h； Eij——运行工况下i型车j类排放物质在预测年的单车排放因子，mg /（辆·m），车辆单车排放因子推荐值见表5-2： 表5-2 车辆单车排放因子推荐值 单位mg /（辆m） 平均车速（km/h） 50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00 小型车 CO 31.34 23.66 17.90 14.76 10.24 7.72 THC 8.14 6.70 6.06 5.30 4.66 4.02 NOx 1.77 2.37 2.96 3.71 3.85 3.99 中型车 CO 30.18 26.19 24.76 25.47 28.55 34.78 THC 15.21 12.42 11.02 10.10 9.42 9.10 NOx 5.40 6.30 7.20 8.30 8.80 9.30 大型车 CO 5.52 4.48 4.10 4.01 4.23 4.77 THC 2.08 1.79 1.58 1.45 1.38 1.35 NOx 10.44 10.48 11.10 14.71 15.64 18.38 根据类似工程道路两侧车辆尾气监测结果，运营期道路下风向50m处NO2浓度平均值为0.113 mg/m3，CO浓度平均值为2.5 mg/m3，NO2、CO的地面浓度均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 （2）废水 营运期废水污染源主要为道路路面径流，污染物主要有SS、石油类等。 源强分析：根据以往对道路路面径流污染物的实际监测数据，在路面污染负荷比较一致的情况下，降雨初期到形成地面径流的 30min 内，路面径流中的SS和石油类等污染物的浓度比较高，降雨历时30min 后，其浓度随着降雨历时下降较快，60min 后，路面基本冲洗干净。 根据相关资料，在 5~60min 降雨期间，道路路面径流中污染物浓度情况见下表。 表5-3 路面径流污染物浓度范围 污染物 SS BOD5 CODMn 石油类 浓度范围（mg/L） 18.71-231.42 3.06-17.13 4.0-5.0 0.11-9.46 平均值 100 10.1 4.5 4.8 项目所在地的多年平均降雨量约为 596.2mm，占地面积为7977㎡，经计算本工程道路路面年径流总量约为69750m³。由此可估算出路面径流污染物的产生量，见下表。 表5-4 路面径流估算结果 污染物 SS BOD5 CODMn 石油类 产生量（t/a） 6.86 0.69 0.31 0.34 同时，为减轻路面径流对地表水体的影响，路面径流在工程设计中需根据不同的地质条件采用相应的工程措施，如排水沟等，路面径流通过排水沟，水中的悬浮物、泥沙等经过降解或沉积，其浓度对河流的影响降低；加强营运期道路的管理，及时清除运输车辆抛洒在路面的污染物，保持路面清洁；有条件时可采用植被控制措施，即：在道路沿线两侧密植植物，通过吸附、沉淀、过滤和生物吸收等作用，能将污染物从径流中有效分离出来，达到改善径流水质和保护地表水体的目的。 本工程道路建设有雨污水收集系统，非事故状态下，雨水经收集进入雨水管网后就近排入地表水体。 （3）噪声 道路建成后运营期噪声源主要是道路各种车辆在行驶过程中产生的交通噪声（包括机动车发动机噪声、排气噪声、车体振动噪声、传动和制动噪声等），其中发动机噪声是主要污染源，声压级大小与发动机转速、车速等有关。 源强分析：各类型车在参照点（距道路中心线2m处）的平均辐射噪声级按《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）推荐的公式计算： 小型车：路面 中型车：纵坡 大型车：纵坡 式中：左下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车； vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h，设计速度为20km/h计算，考虑项目区道路情况较好，此次计算按30km/h计算。 公路纵坡引起的交通噪声源强修正量 纵坡 △L取值如下表。 表5-5 路面纵坡噪声级修正值 纵坡（%） 噪声级修正值（dB） ≤3 0 4~5 +1 6~7 +3 ＞7 +5 注：本表仅对大型车和中型车修正，小型车不作修正。 公路路面引起的交通噪声源强修正量 路面 △L 取值如下表。 表5-6 常规路面噪声级修正值 路面 噪声级修正值（dB） 沥青混凝土路面 0 水泥混凝土路面 +1~2 项目道路最大纵坡为 5.702%，全线路面均为沥青混凝土路面，因此纵坡△L =+3dB， 路面 △L为 0dB。 车速计算参考公式如下： Vi=Q·vi 式中： ——第i 种车型车辆的预测车速，km/h；当设计车速小于120km/h时，该型车预测车速按比例降低；Q为车速修正因子，道路设计车辆为20km/h，考虑项目区道路情况较好，此次计算按30km/h计算，则Q=30/120=0.25。 ui—该车型的当量车数； ηi—该车型的车型比； vol—单车道车流量，辆/h； mi—其他2种车型的加权系数。 k1、k2、k3、k4分别为系数，如表5-7所示。 表5-7 车速计算公式系数 车型 k1 k2 k3 k4 mi 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 营运期各类车型昼间、夜间平均行驶速度见下表。 表 5-8 营运期各预测年各车型平均车速 单位km/h 道路名称 特征年 昼间 夜间 小型 中型 大型 小型 中型 大型 项目道路 2017 25.36 17.39 17.42 25.47 17.29 17.41 2022 25.05 17.58 17.45 25.43 17.32 17.42 2030 24.61 17.76 17.46 25.38 17.37 17.43 经计算，项目道路各类型车在各预测年的平均辐射声级见下表。 表5-9 各类型车型平均辐射噪声级 dB(A) 道路名称 特征年 昼间 夜间 小型 中型 大型 小型 中型 大型 项目道路 2017 61.36 62.01 70.07 61.43 61.90 70.06 2022 61.18 62.20 70.10 61.41 61.94 70.07 2030 60.91 62.38 70.11 61.38 61.99 70.08 环评建议： ① 加强交通管理，严格管理和控制车辆鸣笛等，并在声敏感点设置禁鸣喇叭等标志牌。 ② 加强交通疏导与管理，保持道路畅通，交通秩序良好；加强路面维护保养，提高车辆通行能力和行车的平稳性。 （4）固废 ① 行人垃圾及路面垃圾 项目道路沿途两侧每隔30m设置 1个垃圾分类收集桶（复合材料， 50L/个），项目全线设专人清扫，每天清扫1次，道路行人垃圾（1t/a）经袋装收集后由环卫部门送至就近的垃圾处理场统一处理。 道路路面垃圾、粉尘等产生量较少，采用专用车辆在喷水的同时吸尘收集处理。 ② 道路养护、维修，坡面维护产生的建筑垃圾 类比相关资料，本工程道路养护、维修和坡面维护产生的建筑垃圾量约 3.5t/a，全部统一收集后送城市建筑垃圾处理场处理。 （5） 事故污染风险的影响 道路的污染事故主要有如下几种类型： ① 车辆发生交通事故，本身携带的汽油（或柴油）和机油泄漏，通过地表径流流入附近水体； ② 本项目为城市次干道及城市支路，按照规划，本道路无运输危险品的功能。但不排除遇到特殊情况下危险品通过本项目道路运输，所以应该做好相应的风险防范措施，保证事故发生时将环境影响降到最低。 二、项目环保措施及投资清单 表5-10 环保措施投资估算表 环保项目 环保措施 数量 金额 （万元） 阶段 投资用途 水污染 防治 施工场地临时沉淀池 2处 1.5 施工期 减缓水污染 施工场地隔油沉淀池 1处 0.5 噪声防治 耳塞和头盔 200个 0.5 施工期 减缓施工人员噪声污染 围屏 5.0 施工期 减缓噪声对环境的影响 固废处置 垃圾及固废运输 4.0 施工期 固废处置 生活垃圾收运及处理 4.0 营运期 固废处置 降尘措施 租用简易水车 3辆 3.0 施工期 净化空气、路面清洁 环境风险 防范措施 限速和其它提示标志 0.8 营运期 降低环境风险发生概率 新增 水土 保持 措施 工程措施 1194.90 施工期 减少项目水土流失 植物措施 临时防护 独立费用 其他费用 水土保持设施补偿费 绿化 道路绿化带、人行道树 计入水保费用 施工期 生态补偿 环境 管理 施工期环境管理 80 施工期 检查环保措施落实程度 环境 监测 施工期环境监测 5 施工期 提供环保措施实施依据 营运期环境监测 5 营运期 环保 验收 环保工程竣工验收 3 营运期 落实“三同时”制度 合计 1307.2

六、环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析： 本项目施工期时间为10个月，主要分为路基开挖、主体工程等，需要土地扰动的面积约为7977㎡，主要的环境问题是施工引起的水土流失和植被破坏、以及施工噪声、扬尘、废水、弃土石方等。施工过程对环境影响是多方面的，但是暂时的，影响随着施工结束而消失。 1、 施工期大气环境影响分析 （1）大气污染物排放环境影响评价 工程施工期对环境空气的影响主要表现为施工场地扬尘、拌合站水泥罐仓粉尘（有组织粉尘）、沥青混凝土和乳化沥青废气、涂交通标线废气、燃油废气及汽车尾气，其污染源强和影响范围与施工条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气等诸多因素有关。 ① 施工期无组织粉尘 本项目施工扬尘包括路基开挖、填筑扬尘、汽车运输扬尘等。 施工期施工车辆运输产生的扬尘污染比较严重，且影响范围也较大，未铺装道路表面（泥土）粉尘粒径分布为：小于5μm的约占8%，5~30μm的约占24%，大于30μm的约占68%。根据类比调查，施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在180m以内。 表6-1为施工运输道路洒水抑尘的试验结果（参照《交通运输类环境影响评价》环境保护部环境影响评价工程师职业资格登记管理办公室编） 。 表6-1 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离(m) 5 20 50 100 200 TSP浓度 (mg/m³) 不洒水 11.03 2.89 1.15 0.86 0.22 洒 水 2.11 1.40 0.68 0.60 0.29 抑尘效率% 81 52 41 30 48 由上表可知，施工运输道路实施洒水抑尘后，可有效地控制扬尘，并可将 TSP污染距离缩小到20~50m范围。本项目与棚户区改造项目同时施工，则本项目施工粉尘不会对周边居民造成明显影响。 ② 水稳层拌合站水泥罐仓粉尘 本次采用估算模式对水稳层拌合站罐仓粉尘进行预测。估算模式参数取值情况见表6-2。 表6-2 点源参数调查清单 点源名称 排气筒 高度 排气筒 内径 废气出 口速度 废气出 口温度 排放 工况 评价因子源强 粉尘 单位 m m m/s ℃ -- kg/h 水稳层拌合站水泥罐仓排气筒 15 0.25 1.66 20 正常 0.075 表6-3 正常排放时SCREEN3估算模式计算结果（未叠加环境背景值） 距离中心下风向距离D（m） 水稳层拌合站水泥罐仓排气筒 下风向预测浓度mg/m³ 占标率% 10 5.835E-17 0.00 100 0.00214 0.24 200 0.002619 0.29 300 0.002782 0.31 400 0.002632 0.29 500 0.002684 0.30 600 0.003025 0.34 692 0.003104 0.34 700 0.003103 0.34 800 0.003031 0.34 900 0.002884 0.32 标准值 0.3 mg/m³ 下风向最大浓度及距离 0.003104mg/m³ 692m 最大占标率% 0.34 D10% 0m 评价等级 三级 由表 6-3 可知，本项目水稳层拌合站水泥罐仓排气筒污染源颗粒物在下风向692m处出现最大落地浓度，为0.03104mg/m³，占标率为0.34%。 因此，项目有组织粉尘对当地大气环境影响轻微。 ③ 沥青混凝土、乳化沥青废气 项目沥青混凝土面层施工污染源类型为线源，选用苯并[a]芘作为评价因子。苯并芘排放总量为 1.9g，沥青混凝土摊铺、碾压和乳化沥青涂布总耗时约 3d，每天施工10h，即苯并芘排放速率为0.063g/h。 本次采用《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）中的环境空气预测模式，预测苯并[a]芘对道路工程沿线两侧环境的影响。 不利扩散气象条件选取为：风向与线源垂直，即 θ＝90°、风速 1.4m/s、稳定度为 F类的条件，预测结果见表6-4。 表6-4 项目施工期苯并芘小时浓度贡献值预测结果表 单位：ug/m³ 污染物 与中心线距离（m） 10 20 30 40 60 80 100 150 200 苯并芘 0.0006 0.0006 0.0005 0.0004 0.00023 0.00008 0.00005 0.000001 0.000001 由上表可知，项目施工过程中的苯并[a]芘贡献值随着预测点距道路边界距离的增加而减少，在距离道路中心线 10m 处贡献值为 0.0006ug/m³（小时平均浓度），换算为日均值为 0.0002ug/m³（取贡献值的 1/3），满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准限值（日均值0.0025ug/m³）要求。 环评要求项目沥青路面施工过程中应做好施工人员的个人防护（如戴口罩、施工人员站在上风向等），劝导无关施工人员和周围居民远离施工路段。综上，项目沥青混凝土和乳化沥青废气对周围环境影响轻微。 ④ 涂交通标线废气 项目交通标线施工范围较分散、作业时间短，施工过程产生的涂交通标线废气直接排入大气，经大气水平输送、湍流扩散后，对区域大气环境影响轻微。 ⑤ 燃油废气及汽车尾气 施工期间，施工机械及汽车燃料以柴油为主，燃油废气和运输车辆汽车尾气含有一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，属间断性排放， 项目施工区扩散条件良好，这些废气可得到有效的稀释扩散，能够实现达标排放，对环境的影响甚微。 综上所述，项目施工期将会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响会随着施工期的结束而结束。因此，项目施工期废气不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。 2、施工期废水影响分析 （1） 施工废水 施工废水主要包括施工车辆冲洗废水、水稳层拌合站冲洗废水、路面养护废水。 施工车辆冲洗废水经沉淀池沉淀处理后，重复利用；水稳层拌合站冲洗废水经拌合站低矮处的废水收集地沟引流在废水沉淀池沉淀处理后，重复利用；混凝土养护过程中不会形成地表径流，养护期间无废水排放。 综上，本项目无施工废水外排，对地表水环境影响轻微。 （2）工期间降雨形成的地表径流 施工期间，在当地强降雨条件下，裸露地面被冲刷，形成地表径流进入周围水体，对水环境造成较大的影响。 挖方路段内雨水经路基边缘开挖的临时排水沟（夯实土沟，沟底标高随开挖深度降低）收集引排至临时雨水沉淀池（夯实土坑，容积视汇水面积而定，池底标高随开挖深度降低）内，经沉淀处理后，作为施工控尘用水。项目表土临时堆场和材料堆场上游均设置临时截水沟（断面20cm×20cm，夯实土结构），并接入沿线排水设施内。 采取上述措施后，项目在施工期间，降雨产生的地表径流对周围水环境的影响轻微。 （3）施工人员生活污水 本项目不设置施工营地，与棚户区改造项目共用，产生的生活污水由该项目共同收集后排入市政污水管网，由污水处理站处理后外排。 综上所述，项目废水对周边水环境影响轻微。 3、施工期噪声影响分析 项目施工期噪声主要来自于推土机、挖掘机（带破碎锤）、装载机、压路机等机械设备噪声，运行时其声压级值为80~95dB（A），项目采取噪声控制措施后，声级值可降至85dB（A）以下。 （1）施工噪声随距离衰减分析 将各施工设备视为点声源，仅考虑距离衰减值，预测计算公式如下： L1=L0-20Lgr/r0-(L 式中：L1——距声源r处噪声值[dB(A)]； L0——距声源(处噪声值[dB(A)]； r0,r——受声点到声源的距离(m)； (L——衰减因子[dB(A)]。 （2）噪声迭加公式： 式中：Li——第i个声源的噪声值，dB(A)； L——某点噪声总迭加值，dB(A)； n——声源个数。 表6-5 主要施工机械噪声距离衰减表 施工机械 治理后 声级值 噪声值（dB） 10m 20m 30m 40m 50m 100m 挖掘机 78 58 52 48.5 46 44 38 装载机 78 58 52 48.5 46 44 38 推土机 78 58 52 48.5 46 44 38 平地机 70 50 44 40.5 38 36 30 摊铺机 78 58 52 48.5 46 44 38 压路机 75 55 49 45.5 43 41 35 空压机 80 60 54 50.5 48 46 40 根据表6-5并对比《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)可以得出，在采取治理措施后，本项目施工期噪声昼间（夜间不施工）超标范围为施工场界外 10m 以内区域。在建设施工过程中，主要噪声源为施工机械和运输车辆，这些设备的运作是间歇性的，因此噪声也是间歇性的和短暂的。 根据项目外环境关系情况可知，施工场地外100m范围无声环境敏感点分布，即本项目施工噪声不扰民。 4、施工固废的影响分析 项目施工期固体废物主要包括地表清理废物、弃土、剥离表土、建筑垃圾、沉淀池污泥、废薄膜及施工人员生活垃圾。 清淤产生的杂草用于道路工程绿化用土；清理出的树木在项目区周边移栽；建筑垃圾送至建筑垃圾处理场处置；废薄膜出售至废品收购站，施工人员生活垃圾送垃圾处理场处置。 综上分析，本项目施工期固废处置措施合理，去向明确，对外环境影响轻微。 5、生态环境影响分析 （1）工程占地土地利用性质的改变对生态环境的影响 项目总占地117011.25㎡，主要用地类型为居住用地和为开发用地，项目建成后永久占地转变为道路用地；项目位于居住区，则土地占用对区域生态环境影响小。 （2）施工期间对沿线植被的影响 对植被破坏的影响：项目占地会使项目所在区域植被受到占压、破坏，施工活动将使植被生长环境遭到破坏，生物个体失去生长环境，影响的程度是不可逆的。从植被分布现状调查的结果看，受项目直接影响的植被主要为灌草丛。破坏的植被可以通过对施工临时占地植被恢复及道路沿线绿化进行补偿，故项目建设占地不会对项目区植被覆盖率造成大的影响。通过现场实地调查，项目区未发现有国家重点保护植物和古树名木的分布。综上，项目永久性占地对植被的破坏程度是长期的、不可恢复的，但项目建设后有道路绿化带，因此会在一定程度上补偿永久占地对植被的破坏。 对生物多样性和生态系统的完整性的影响：由于拟建公路沿线区域内的主要植被类型灌木丛，群落结构较简单，不会造成沿线植被类型分布状况的改变。 综上所述，本项目区域内绝大部分的植被类型没有发生变化，亦即对本区域生态环境起控制作用的组分未变动，生境的异质性没有发生大的改变，因此，只要在施工时采用严格的管理制度及植被恢复措施，项目建设不会改变现有生物的多样性、现有生态系统的完整性和功能的连续性。 （3）对沿线野生动物的影响 项目施工会破坏某些野生动物原有的生存环境，生活受到干扰，如蛇、鼠及其它一些爬行动物等，部分会向其它地方迁徙，但区内人类活动比较频繁，野生动物较少。 道路建成后有一定的切割生境效应，即公路的形成对两侧物种的交流起到了阻隔作用。但项目区本身属于城市建成区，对其影响程度较低。因此，本项目对陆生动物的影响不大。 （4）道路景观的影响 建设项目对景观的影响不剧烈，通过建设后迅速恢复植被，可以减轻建设项目对景观的干扰程度。道路两侧绿化带的建设将对生态环境造成一定的影响和改善，绿化带的建设还可净化大气、改善景观，从而优化道路两侧的环境质量。 从景观生态学方面分析，建设项目总体上对现有景观的功能与稳定性、景观冲突度以及景观质量影响轻微。 （5）外来物种对当地生态系统的影响 工程人员进出评价范围，工程建筑材料及其车辆的进入，人们将会有意无意的将外来物种带进该区域，倘若外来物种比当地物种能更好的适应和利用当地环境，将有可能导致当地生存物种数量的减少。在沿线形成的裸土地有可能形成外来物种的入侵通道，并且逐步成为局部的优势群落，从而排斥了当地的乡土植物，这些植物最先侵入并形成单优种群落，影响植物群落的自然演替，降低了区域的生物多样性。道路两侧的人工绿化也是对生态系统的一种干扰，促进了城市生态系统的形成。 （6）水土流失的影响及拟采取的措施 根据四川润蜀工程勘察设计院编制的《西区循环经济园区物流大道工程项目水土保持方案报告书》项目区在施工期、自然恢复期的水土流失总量3257.81t，新增水土流失量2182.38t，新增水土流失量占总流失量的75%。 根据预测结果，本项目产生水土流失的重点区域是路基工程区，其新增水土流失量为1768.93.28t，占水土流失总新增的81.06%。项目的水土流失最重要时段是施工期，其新增水土流失量为2182.38t，占总流失量的100%。 本项目水土保持措施主要包括工程措施、植物措施和临时措施。工程措施主要为排水、表土剥离、土地整治及回铺表土等；植物措施包括道路边侧绿化、边坡采取菱形骨架植草、边坡锚杆框格梁植草护坡；临时措施包括临时表土拦挡及施工期间防雨措施等。 1）工程措施实施 在造林之前用74kW推土机进行覆土平整，覆土土源来自施工前期剥离的表土层，采用10t自卸汽车运输土料。 2） 植树措施实施 植物措施实施主要涉及选苗、苗木运输、苗木假植、苗木栽植和抚育管理等几个施工环节。 1、选苗 绿化中除主体工程行道树种植苗木采用大苗外，其余绿化苗木采用2年生一、二级壮苗。 绿化苗木选苗按以下标准： a 根系发达而完整，主根短直，接近根径一定范围内有较多的侧根和须根； b苗干粗状通直，有一定的适合高度，不徒长； c 主侧枝分布均匀，能构成完整树冠； d 无病虫害和机械损伤。 2、苗木运输 苗木采用汽车运输，裸根苗为防车板磨损苗木，车箱内先垫上草袋等物。乔木苗装车根系向前，树梢向后，顺序安放。同时，为防止运输期间苗木失水，苗根干燥，同时也避免碰伤，将苗木用绳子捆住，苗木根部用浸水草袋包裹。 带土球的苗木，当天运至现场后，1~2天内栽植完成，可不进行假植。 3、苗木栽植和灌草绿化 为保持苗木的水分平衡，栽植前应对苗木进行适当处理，进行修根、浸水、蘸泥浆等措施处理。 乔灌苗木栽植采用穴坑整地，人工挖土，穴坑挖好后，栽植苗木采用2人一组，先填3~5cm表土于穴底，堆成小丘状，放苗入穴，看根幅与穴的大小和深浅是否合适，如不合适则进行适当修理。栽植时，一人扶正苗木，一人先填入松散湿润的表层土，填土约达穴深1/2时，轻提苗，使根呈自然向下舒展，然后踩实（粘土不可重踩），继续填满穴后，再踩实一次，最后盖上一层土与地面持平，灌木则与原根颈痕相平。穴面结合降雨和苗木需水条件进行整修，一般整修成下凹状，利于满足苗木的水分要求。 4、抚育管理 考虑栽植苗木主要为裸根苗，在栽后2~3天内浇一次水，以保幼树成活。其它灌溉的时机为早春树液流动前和干旱季节（每年11月至次年4月），利用周边水源进行灌溉。 植林后必须对幼林进行抚育管理。造林初年，苗木以个体状态存在，树体矮小，根系分布浅，生长比较缓慢，抵抗力弱，适应性差，因此需加强苗木的初期管理，采取松土、灌溉、施肥等措施进行管理。对于自然灾害和人为损坏的苗木应采取一定的补植措施，幼林补植需采用同一树种的大苗或同龄苗，造林一年后，在规定的抽样范围内，成活率（或出苗率）在85%以上，低于41%则重新进行造林绿化，避免“只造不管”和“重造轻管”，提高造林的实际成效，及早发挥水土保持功能。 3）临时措施实施 临时措施中，临时排水沟措施主要为方案设置施工期间路基临时排水和临时表土堆场的临时排水，均以人工开挖为主，主体工程区临时排水沟尽量沿拟建永久排水沟开挖修建以减少土石方重复开挖，临时表土堆场区排水沟在结束使用时应即时回填。临时拦挡措施主要为绿化覆土的临时防护，土袋挡墙采用编织袋装土堆筑，土源采用临时堆放的弃土，施工后期，临时堆土和填土草包拆除的土料全部用于绿化覆土，土料采用1.5m3挖掘机装载配合15t自卸汽车运输。临时沉砂凼，根据沿线绿化覆土堆场的场地内汇水面积，沉砂凼容积应大于排水沟最大径流量，沉砂凼两端分别连接排水沟和附近的自然冲沟或排灌系统，沉砂凼主要用于保障绿化覆土临时堆场排水畅通和减少水土流失，经沉沙凼过滤后的排出水只能就近排入附近的自然冲沟或排灌系统，不得随意排入农田，以免冲毁或淤积当地农田。沉砂凼应定时清运，以保障沉砂效果。 6、施工期社会环境影响分析 （1）施工车辆占用现有道路的影响 工程建设需要运输大量的材料，主要通过现有道路进行运输。项目施工期车辆行驶将增加省道310交通量，容易造成交通堵塞。同时现有道路两侧分布有居民，车辆运行也将带来不同程度的噪声、扬尘污染，施工期现有道路占用也将给两侧居民的往来造成一定干扰。 （2） 拆迁安置影响 本项目占地面积为117011.25㎡，拆迁不涉及居民住宅，本项目征地以异地还田补偿。根据《中华人民共和国土地管理法》、四川省《中华人民共和国土地管理法》实施办法及相关规定，依法履行耕地占补平衡义务，足额缴纳耕地开垦费，资金列入本项目总投资概算。并按照占用耕地情况拟补充耕地3.4092公顷，其中旱地1.4432公顷，属9等；水田1.9660公顷，属8等，落实占补平衡，符合“耕地占补数量相等，质量相当”的要求。 7、小结 施工期对环境的影响是暂时的，其主要影响为：水土流失及植被破坏、施工噪声、施工扬尘、施工废水、施工固体废弃物等，这些都不可避免地会对周围环境。采取以上有效治理措施，本项目施工期建设对大气环境、地表水环境、声环境和土壤环境影响甚微，且随着施工期的结束而消除。 施工期的环境管理是控制施工期环境影响的关键。建议建设单位在同施工单位签订合同时，按照国家当地的有关规定，采取环评所建议的防治措施，将有关内容作为合同内容明确要求，方能有效控制、减少施工期的环境影响。 二、营运期环境影响分析： 1、大气污染影响分析 汽车废气中污染物主要来自曲轴箱漏气、燃油系统挥发和排气管的排放，其中大部分碳氢化合物和几乎全部的 NOx 及 CO 都来源于排气管。CO 是燃料在发动机内不完全燃烧的产物； NOx 是气缸内过量空气中氧气和氮气在高温高压下形成的产物；而碳氢化合物则是汽油不完全燃烧的产物。随着道路交通量的增加，汽车排放尾气中的主要污染物 CO、NOx、TSP 会污染沿线周围环境空气。根据调查，汽车尾气对道路沿线敏感点的影响范围较有限，绿化防护林带的建设和恢复也可减小汽车尾气对敏感点的影响。 针对汽车尾气排放特征，本次环评选取 NO2进行预测评价。评价采用《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTJ005-96）推荐的模式预测大气污染物排放源强，具体模式如下： 式中： Qj——j类气态污染源排放源强（mg/s· m）； Ai——i型车预测年的小时交通量（辆/h）； Ei,j——i型车 j类排放物在预测年的单车排放强度（g/辆·km）。 由于我国在 2004～2006 年已全面实施欧Ⅱ（Euro 2）排放标准，随着我国汽车污染物排放标准限值的日趋严格，单车排放因子将很大幅度的减少，目前， 《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国Ⅲ、Ⅳ阶段） 》 （GB 18352.3-2005） 、《重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法（中国 III、IV 阶段） 》（GB 14762-2008） 、《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段） 》 （GB 18352.5-2013）已相继实施。根据相关汽车排放限值要求，本环评采取的单车排放系数如下。 表6-6 NO2单车排放系数 单位：g/辆·公里 车型 2016年 2020年 2030年 小型车 0.33 0.18 0.12 中型车 0.42 0.22 0.16 大型车 4.80 3.43 3.43 由于本项目交通量相对较小，根据类比，路营运期汽车排放尾气对道路沿线区域基本不产生NO2超标污染影响，排放的相关污染物均可满足《环境空气质量标准》二级标准值要求，因此本评价认为道路营运近、中、远期所产生的NO2对道路沿线区域影响很小。 2、废水污染分析 营运期城市道路对地表水的影响主要通过雨水管线和路面径流的方式进入受纳水体，营运期对水环境的污染是来自汽车汽油的滴、漏，以及随雨水径流对水系的污染和汽车尾气排放的污染物随雨水径流（以路面径流的方式为主）流入水体对水环境造成的污染。 城市道路网径流影响因素是降雨量及两场降雨之间的间隔时间，两场雨间隔时间越长，则路面及大气积累的污染物量越多，降雨量的大小影响着初期雨水污染物浓度的大小。一般情况下，路面径流污染物随着降雨和路面及大气污染物负荷的增大而增大，排污速率随着降雨时间的延长而减少。路面径流中的SS和石油类等污染物的浓度随着时间的推移逐渐降低，在降雨初期到形成地面径流的 30min 内，其浓度比较高；降雨历时 30min 后，其浓度随着降雨历时下降较快，60min后，路面基本冲洗干净。 项目营运期路面径流经雨水管收集后，由市政雨水管网排入巴关河，最终进入金沙江。项目运营期不会改变区域原有水文水系的分布情况。 因此，项目路面径流满足国家规定的排放要求，不会造成对环境的污染影响。 3、噪声 （1）预测模式 本次评价采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的公路噪声预测模式进行预测。 式中： LAeq（h）i——第i类车的小时等效声级，dB（A）； ——第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5 m处的能量平均A声级，dB（A）； Ni——昼间，夜间通过某预测点的第i类车流量，辆/h； r——从车道中心线到预测点的距离，m； Vi——第i类车的平均车速，km/h； T——计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2——预测点到有限长路段两端的张角（rad），如下图所示： 图6-1 中AB为路段，P为预测点 ΔL——由其他因素引起的修正量，dB（A），可按下式计算： ΔL=ΔL1-ΔL2+ΔL3 ΔL1=ΔL坡度+ΔL路面 ΔL2=Aatm+Agr+Abar+Amusc 式中： ΔL1——线路因素引起的修正量，dB（A）； ΔL坡度——公路纵坡修正量，dB（A）； ΔL路面——公路路面材料引起的修正量，dB（A）； ΔL2——声波传播途径中引起的衰减量，dB（A），本次不考虑； ΔL3——由反射等引起的修正量，dB（A），本次不考虑。 ①公路纵坡引起的交通噪声源强修正量△L坡度 公路纵坡修正量△L坡度按下式计算： 大型车：△L坡度=98×β （dB） 中型车：△L坡度=73×β （dB） 小型车：△L坡度=50×β （dB） 式中：β——公路纵坡坡度，%。 ②公路路面引起的交通噪声源强修正量△L路面 取值按表6-7取值。 表6-7 常见路面噪声修正值 单位：dB（A） 路面类型 不同行驶速度修正量km/h 20 40 ≥50 沥青混凝土 0 0 0 注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。 （2）预测参数 ① 交通量 考虑到该项目属新建工程，在地区公路网布局中交通量流向不明显的实际情况，采用四阶段法预测公路交通量。小时交通量见下表。 表6-8 交通量及车辆车型分布（昼、夜间平均） 道路名称 特征年 昼间平均流量（辆/h） 夜间平均流量（辆/h） 小型 中型 大型 小型 中型 大型 项目道路 2017 48 14 2 10 3 1 2022 118 34 6 25 8 2 2030 189 56 9 43 11 3 营运期各类车型昼间、夜间平均行驶速度见下表。 表 6-9 营运期各预测年各车型平均车速 单位km/h 道路名称 特征年 昼间 夜间 小型 中型 大型 小型 中型 大型 项目道路 2017 25.36 17.39 17.42 25.47 17.29 17.41 2022 25.05 17.58 17.45 25.43 17.32 17.42 2030 24.61 17.76 17.46 25.38 17.37 17.43 经计算，项目道路各类型车在各预测年的平均辐射声级见下表。 表6-10 各类型车型平均辐射噪声级 道路名称 特征年 昼间 夜间 小型 中型 大型 小型 中型 大型 项目道路 2017 61.36 62.01 70.07 61.43 61.90 70.06 2022 61.18 62.20 70.10 61.41 61.94 70.07 2030 60.91 62.38 70.11 61.38 61.99 70.08 （3）预测结果 由于道路沿线两侧噪声与道路纵坡有很大关系，本次评价选取道路最大纵坡路段作为预测路段，最大纵坡为8.00%。根据噪声预测模式和预测参数，结合实际情况，距路线不同距离处的噪声预测值见下表。 表6-11 项目道路交通噪声贡献值 道路 名称 特征年 时段 距道路中心线不同距离处交通噪声贡献值 dB(A) 10 20 30 50 60 80 100 120 140 160 180 200 项目道路 2017年 昼间 64.1 62.3 58.7 56.9 55.6 53.7 52.4 51.4 50.5 49.8 49.1 48.6 夜间 59.1 57.3 53.7 51.9 50.6 48.7 47.4 46.3 45.5 44.8 44.1 43.5 2022年 昼间 64.5 62.8 59.2 57.3 56.0 54.2 52.8 51.8 50.9 50.2 49.6 49.0 夜间 59.6 57.9 54.2 52.4 51.1 49.2 47.9 46.9 46.0 45.3 44.7 44.1 2030 年 昼间 65.0 63.3 59.7 57.8 56.5 54.6 53.3 52.3 54.1 50.7 50.1 49.5 夜间 60.2 58.5 54.9 53.0 51.7 49.9 48.5 47.5 46.6 45.9 45.3 44.7 本次环评采用道路噪声贡献值与本底值叠加后计算出预测结果，预测结果见图6-2。 图6-2 最大纵坡路段交通噪声预测图 由上表的预测结果可知，交通噪声影响程度随车流量的增大而增大；交通噪声随着离道路中心线距离的增加而逐渐减小。在近距离处衰减比较迅速，而远距离处衰减比较缓慢。结合项目区域所在区域声环境质量现状来看，项目建成后道路两侧达标距离如下： 根据上表可知，道路交通噪声贡献值：近期、中期、远期昼间噪声距道路中心线10m外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值；近期、中期夜间噪声距道路中心线25m外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值，远期夜间噪声距道路中心线30m外可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。 根据项目区规划，片区主要功能为工业园区，不新建医院、学校、居民楼等敏感建筑。 4、固废 项目投入运营后，不设置服务区。在道路两旁每隔 30m 放置 1个垃圾桶进行收集，道路路面垃圾由专人定期清扫后，由市政环卫部门送往生活垃圾填埋场处理；道路养护、维修，坡面维护产生的建筑垃圾经收集后送建筑垃圾处理场处置。 项目营运期固废均得到合理处置，不会影响当地环境。 5、社会环境影响分析 本工程沿线人流密集的路段设置有人行横道，并配套有相应的预告标示，道路建成后对两侧交往的阻隔较小。项目建设可改善当地的基础设施条件，带动沿线土地的开发利用，推进区域的城市化进程，加快当地的经济发展。 三、清洁生产 1、生产工艺装备与技术指标 本项目施工采用机械与人工结合的方式，可加快施工进度，从而减少施工扬尘和水土流失，同时也减小对行人和车辆交通运输的影响。 2、资源能源利用指标 （1）本项目所用的建筑材料全部就近采购，缩短运输距离，节约资源。 （2）施工期所有施工设备均选用国家推荐的节能产品，符合清洁生产的要求。项目建成后有利于降低在该路段上汽车的油耗，可以起到节约社会能源消耗的作用。 3、道路指标 本项目道路为城市次干路，沥青混凝土路面，设计行车速度均为20km/h，建成后改善了当地交通条件，使得当地居民出行更为方便。 4、废物回收利用指标 本项目施工期建筑垃圾首先考虑废料的回收利用，不能回收的建筑垃圾集中堆放，定时清运到指定的建筑垃圾处理场堆放。 5、污染物产生指标 项目施工期产生污染物包括施工过程产生的大气、废水、噪声和固体废物等，但施工期污染产生具有阶段性和临时性，随着施工期结束而消失。 运营期污染物主要是汽车尾气、道路扬尘、噪声等，通过大气扩散稀释、控制行车速度等，可以得到有效控制。 6、环境管理要求 本项目对环境法律法规标准、废物处理处置和生产过程环境管理要求均能严格执行，对环境法律法规的各项要求均能严格落实。 综上所述：项目从设计、施工及运营期环境管理方面，尽可能地采用了有效的节能措施，均体现了清洁生产思想。本项目具有明显的节能效果，项目的建设符合清洁生产原则。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 种 类 | 产污 源点 | 污染物 名称 | 防治措施 | 处理效率及排放 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 湿法+干法抑尘 | 大气环境 |
|  |  | 施工道路 | 交通运输粉尘 | 洒水车洒水抑尘 |  |
|  |  | 路面施工 | 沥青烟 | 项目外购沥青混凝土，废气经自然稀 释后排入大气 |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  |  |
|  |  | 交通标线 | 挥发性有机物 | 大气稀释后扩散 |  |
|  |  | 汽车尾气 | CO、NOx | 大气稀释后扩散 |  |
|  | 运 营 期 | 汽车尾气 | CO、NOx | 自然扩散 |  |
|  |  | 公路 | 扬尘 | 路面洒水、清扫等 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工现场 | 施工机械冲洗 废水 | 经收集沉淀后，重复利用 | 重复利用 |
|  |  |  | 路面养护废水 | 采用少量多次的方法，用塑料薄膜覆盖 | / |
|  |  |  | 降雨地表 径流 | 经收集沉淀后，作为施工控尘用水 | 综合利用 |
|  |  | 生活 | 生活污水 | 经化粪池收集处理后用于周边绿化灌溉 | 合理处置 |
|  | 运 营 期 | 道路 | 路面雨水 | 经公路两边设置的排水沟排入巴关河 | 巴关河 |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工 场地 | 弃土 | 送弃土场堆存 | 合理处置 |
|  |  |  | 剥离表土 | 送表土临时堆场， 后期作为道路工程绿化覆土 | 合理处置 |
|  |  |  | 地表清理废物 | 杂草送至表土临时堆场暂存 | 合理处置 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 可回收部分送废品回收站；不可回收运 至建筑垃圾处理场处置。 | 合理处置 |
|  |  |  | 隔油沉淀池 废油 | 送有资质的单位处理 | 合理处置 |
|  |  |  | 沉淀池污泥 | 与弃土一起送至弃土场 | 合理处置 |
|  |  |  | 废薄膜 | 出售给附近废品收购站 | 合理处置 |
|  | 营运期 | 行人垃圾 | 加强清扫 |  |
|  |  | 道路养护建筑 垃圾 | 全部统一收集后， 送城市建筑垃圾处理 场处理 | 城市建筑垃圾处 理场 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工 场地 | 机械和车辆 噪声 | 加强管理，采取隔声设施， 选用低噪声 机械 | 声环境 |
|  | 运营期 | 车辆噪声 | 加强管理 |  |

七、风险分析

风险识别 1、施工期环境风险识别 项目施工期不涉及爆破作业，不设置弃土场，施工期不存在大的环境风险。 本项目施工中需使用沥青、石灰等物质，桥梁及护栏使用油漆，这些物质如不慎发生泄漏，将对沿线的水环境产生直接的污染，危及水域的水产养殖和农业灌溉。 在施工过程应严格按照《公路工程施工安全规范》（JTJ 076-95）的要求执行，加强对施工安全和应急等知识的宣传及培训，规范作业人员的技术操作。针对本项目的特点，本次评价重点内容为营运期的道路风险。 2、运营期环境风险识别 项目营运期的污染物排放特征和工程分析表明，在车辆正常行驶、停靠正常工作的情况下，对沿线环境产生的污染是有限的。项目为城市支路，建设用地属城市建设用地，沿线西面主要为居住用地。拟建道路运行后，一般不运送危险化学品，但会运输汽油、柴油等油品。因此项目风险主要表现在因交通事故，油品运输车辆发生侧翻等事故造成油品外溢进入附近水域对当地地表水体的影响，以及撞车引起的油品燃烧。 道路沿线将设置燃气管网，则本项目营运期的风险类型主要为燃气泄漏和爆炸、以及运输汽油、柴油等油品泄漏或燃爆。根据同类行业出现的事故分析，道路沿线燃气管网燃气泄露、爆炸的可能性极小，而运输汽油、柴油等油品泄漏或燃爆的案例时有发生，本次确定运输汽油、柴油等油品泄漏或燃爆为最大可信事故。 由于项目道路不跨越河流和沟渠，最近水域为巴关河，巴关河位于道路 东面40m。车辆发生交通事故，车辆携带的汽油（或柴油）基本不会影响巴关河水质。 本项目涉及的油品主要为柴油，柴油理化性质及危险特性分别见表7-1。 表 7-1 柴油理化性质及危险特性表 标识 中文名： 柴油 英文名： Diesel RTECS号： HZl770000 理化 性质 外观与性状： 稍有粘性的棕色液体。 主要用途： 用作柴油机的燃料。 熔点：（℃） -18 沸点：（℃） 282-338 相对密度（水=1）： 0.87~0.9 燃 烧 爆 炸 危 险 性 燃烧性： 易燃 建规火险分级： 丙 闪点（℃）： 55 引燃温度（℃）： 257 危险特性： 遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧（分解）产物： 一氧化碳、二氧化碳。 稳定性： 稳定 聚合危害： 不能出现 禁忌物： 强氧化剂、卤素。 灭火方法： 泡沫、二氧化碳、干粉、1211灭火剂、砂土。 包 装 与 储 运 危险性类别： 第 危险货物包装标志： 7 储运注意事项： 储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。桶装堆垛不可过大，应留墙距、顶距、 柱距及必要的防火检查走道。 罐储时要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。充装要控制流速，注意防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 毒 性 危 害 接触限值： 未制订标准 侵入途径： 吸入食入经皮吸收 毒性： 具有刺激作用 健康危害： 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 急 救 皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂和大量清水清洗污染皮肤。 眼睛接触： 立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗，至少 吸入： 脱离现场。脱去污染的衣着，至空气新鲜处，就医。防治吸入性肺炎。 食入： 误服者饮牛奶或植物油，洗胃并灌肠，就医。 防 护 措 施 工程控制： 密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护： 一般不需特殊防护，但建议特殊情况下，佩带供气式呼吸器。 眼睛防护： 必要时戴安全防护眼镜。 防护服： 穿工作服。 手防护： 必要时戴防护手套。 其他： 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。 泄 漏 处 置 切断火源。应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。在确保安全情况下堵漏。用活性炭或其它惰性材料吸收，然后收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 环境风险影响预测 1、油罐车油品爆炸影响范围 根据爆炸力学理论，采用范登伯格和兰诺伊TNT当量法，将其他易燃、易爆物质转换成相对应的X千克当量TNT，来描述爆炸事故的威力，即能量释放程度。就可以利用长时间军事上积累的大量的 TNT 药量与目标破坏程度之间关系的试验数据，计算出危害程度。计算公式如下： 式中：WTNT——蒸汽云的TNT当量，kg； a——蒸汽云的当量系数，通常取4%； Qr——燃料的燃烧热， KJ/kg； 查美国DOW公司火灾爆炸指数法附录 《物质系数和特性》表并换算，柴油为43.5KJ/kg； QTNT——TNT的爆炸热，4.52MJ/kg； Wr——蒸汽云爆炸中燃烧掉的总质量，kg； ρ——油品比重，柴油取860kg/m³； V——储罐的公称容积，油罐车罐体容积为11m³； 经计算得，项目油罐车发生爆炸的能量 WTNT为3.6kg。 （1）重伤区 由下列方程式求得重伤区半径： △PS=0.137Z3- +0.119Z2- +0.269Z1- -0.019 △PS=44/P0 式中： W Hc——爆炸总能量，J，  P0 ——环境压力，101.3KPa 计算得，△PS =0.4344 Z=1.07 Rd0.5=17m （2）轻伤区 由下列方程式求得轻伤区半径： △PS=0.137Z3- +0.119Z2- +0.269Z1- -0.019 △PS=17/P0 式中： W Hc——爆炸总能量，J，  P0 ——环境压力，101.3KPa 计算得，△PS =0.1678 Z=1.95 Rd0.01=31m （3）财产损失区 对于爆炸性破坏的财产损失区半径可由下式求得： 式中 KII为二级破坏系数，取值5.6。将 KII代入可得： R=1m 将上述4种计算结果列入下表。 表7-2 油罐车爆炸事故破坏半径表（m） 重伤区半径Rd0.5 轻伤区半径 Rd0.01 财产损失区半径 R 17 31 1 2、油罐车油品燃烧烟尘影响范围 根据《全国第一次污染源普查工业污染源产污系数手册》可知，柴油燃烧烟尘产生量为 0.26kg/t 柴油。本次环评考虑油罐车满载时发生事故，被燃烧的柴油量为9.46t（柴油密度取860kg/m³），则烟尘产生量为2.46kg。 根据 Sreen3Model2.2 预测结果可知，油罐车 5m 范围内烟尘浓度将超过《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007） 中烟尘短时间接触容许浓度 （10mg/m³）。 3、对周边居民的影响 由前面预测可知综上可知，若发生油罐车的燃爆，将对周边环境造成较大的影响，重伤区的半径为17m，轻伤区半径为31m。根据项目保护目标表可知，距离道路小于31m的为棚户安置区居民楼，距离为15m，油罐车燃爆将对该区域居民造成重伤可能的影响。由于居民楼采用框架结构，墙体和窗户外的防护栏能有效阻挡油罐车燃爆产生的飞溅物料，因此对居民楼居民影响较小。但燃爆产生的废气将污染周边大气环境，可能会造成周边居民咽喉不适，随着空气的自净，对居民影响将逐渐减小。 综上所述，项目油罐车撞车引起的油品爆炸和燃烧将对周围大气环境造成较大影响，对居民楼居民影响较小。 环境风险防范措施 1、针对油罐车撞车引起油品燃烧的防范措施 （1）油品运输单位应加强管理，油罐车必须悬挂危险品标识，油罐车应避开高峰时段上路，强化油罐车驾驶员的安全意识，安全驾驶、不超速超载、保持安全距离。 （2）一旦发生油罐车撞车事故，驾驶员和随车安全员应在安全的情况下采取相应措施，防止事故扩大化。 （3）如油罐车已着火，周围人员应立即逃离事故现场。 2、针对柴油运输车辆发生侧翻等事故造成油品泄漏的风险处置措施 （1）进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护。 进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。应急处理时严禁单独行动，要有监护人，必要时用水枪、水炮掩护。 （2）泄漏源控制：堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。 （3）泄漏物处理。 围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。贮罐发生液体泄漏时，要及时堵住泄漏处，防止物料外流污染环境。 稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向天气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。 收容(集)及处置：将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内。当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料、中和材料等吸收中和，将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。 3、道路沿线燃气管网泄漏、爆炸防范措施 1）工程防范措施 ①项目管道与居住区、公共设施、架空电力线路和通信线路、铁路、公路的位置和距离均应按照规范要求，满足安全防火间距。 ②管道的强度结构设计应按规范采取强度设计系数， 提供强度储备来保证管道不发生强度爆炸和减小爆炸的危害性。 ③选用符合制管标准的管子，保证管道用管不因质量问题而发生爆炸。 ④管道防腐采用外防腐涂层加阴极保护的联合方案， 外防腐层采用三层PE加强级防腐层。 ⑤线路选线应避开不良地质，考虑护坡堡坎，排水等设施的设计，保证管道安全。 2）管理措施 ①严格控制天然气的气质，减少管内污物。 ②定期检查管道安全保护系统（如截断阀、安全阀、放空系统等），使管道在超压时能够得到安全处理。定期进行管道无损探伤检测、 设置压力监控设施。 ③巡线工应进行经常性的巡线活动， 防止管道安全间距内修筑建构筑物占压管道和第三方施工破坏管道。 ④在管道系统投产运行前， 应制订出供正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗。 ⑤操作人员每周应进行安全活动， 提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护，有门档案，文件齐全。 ⑥对管道沿线的居民作好宣传， 张贴 《石油天然气管道保护条例》（国务院第313号令），强加居民认识。 ⑦对管道两侧200m范围的受管道风险事故影响的居民等作好事故应急宣传，保证一旦发生天然气泄漏事故时，能作出正确反应。巡线工应加强集中居民区段和社会关注区段的巡线工作，发现隐患及时汇报和处理。 ⑧建设单位应随时保持与管道沿线区、 市规划部门的联系， 杜绝沿线乡镇建设过程中的占管、压管及其他破坏管道的活动， 降低第三方破坏管道引发环境风险事故的可能性。 应急预案 危险品运输单位应编制详尽的应急计划，统一应急行动，明确应急责任人和有关部门的职责，确保在最短的时间将事故控制，以减少对环境的破坏及人员的伤亡。危险化学品运输单位在该路段的应急预案应纳入西区应急预案中。 应急反应计划制定大概包括以下有关方面： （1）建立突发性事故反应体系 为对突发性事故做出快速反应，应建立起相应的组织机构，包括指挥协调中心、咨询中心、监测中心和善后工作小组。 应急救援指挥中心：政府、企业制定二级响应应急预案，并相互对接。 监测中心：目前主要由环保或环境监测部门承担，建立化验室，配备相应的分析检测仪器，如气相色谱仪等。其主要任务是对大气、水体环境总体状况作污染分析，并提交分析报告。 善后工作小组：由环保专业人员组成（必要时聘请法律顾问），主要负担清除费用和对污染损害的索赔工作进行法律研究和谈判。 （2）建立监视和报告制度 一个应急反应体系，最主要的是制定操作性较强、适应性较好的作业计划，该计划对处理突发性事故的作用关系甚大。主要包括通知、评价、处理决定、调动和善后处理等，日常监视及接收信息的工作主要由建设单位负责，一旦发生事故，收到信息（第一个信息来源可能来自包括公众在内的许多来源中的一个）后立即按报告程序通知指挥中心等相关单位，启动反应体系。 （3）培训和演习 制定了突发性事故应急计划后，应急队伍要根据计划的要求，在假设的情况下进行定期演练和理论学习，以检验计划的可操作性、适应性和严密性，并组织人力编写《突发性应事故应急手册》，人手一册，便于查阅。 1、应急事故响应程序 事故应急救援一般包括报警与接警、应急救援队伍的出动、救援后备队的预备、应急救援、溢出或泄漏救援等。 （1）事故报警 发生油品运输车侧翻事故后立即向指挥中心报警，报告事故地点、企业名称、联络电话、周边情况等，并采取一切妥当的办法果断切断事故源。 （2）接到报警后，应急指挥中心立即指派以及总指挥，调集车辆和专业队伍、设施迅速赶赴事故现场 （3）发生事故的所在场所，应迅速查明事故发生源点，泄露部位和原因，凡能阻止泄漏，而消除事故的，则以自救为主。如泄漏部位自己不能控制的，应向指挥部报告； （4）救援抢险队到达事故现场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救； （5）对于不同等级（一级、二级、三级）应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。 2、应急环境监测 事故发生后，应急指挥中心应迅速组织企业和当地环境应急监测机构对事故现场以及周围环境进行连续不间断监测，及时了解事故现场及巴关河和金沙江水体污染物浓度，对事故的性质、参数以及各类污染物质的扩散程度进行评估，为指挥中心提供决策依据。 环境风险评价总结 项目采取的风险防范措施可靠，在建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。 因此，项目从环境风险角度分析是可行的。

八、结论与建议

结论 1、 产业政策符合性 本项目属于市政道路改造，根据2013 年国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011 年本） （2013修订版） 》的相关规定，属于鼓励类“二十二、城市基础设施”第 4项“城市道路及智能交通体系建设”。 2015年 7月27日，攀枝花市西区发展和改革局下发了关于西区循环经济园区物流大道工程项目的立项批复，备案号为攀西发改[2015]163号。 综上，该项目符合国家现行产业政策。 2、选址规划符合性分析 根据《攀枝花市公路水路交通“十二五”发展规划》，“十二五”期间，攀枝花市交通发展的基本思路是：围绕区域枢纽建设，加大干线公路和农村公路建设力度，完善路网结构，加强断头路建设，提高路网技术标准和服务水平，加强区域干线公路和乡镇公路出口通道建设，充分发挥区域性次级交通枢纽对周边地区纽带和集散作用。 根据《攀枝花市河石坝-格里坪片区控制性详细规划》及《四川攀枝花格里坪工业园区控制性详细规划》（土地利用规划图，见附图），本项目属于规划城市次干道及城市支路，符合攀枝花市西区的总体规划。 本项目属于河门口棚户安置区配套路网工程，起到连接省道310和沿江快速通道的作用，能有效减少西区河门口的车流量，同时为河门口棚户安置区居民出行带来方便。且本工程沿线无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点，项目区附近无重大环境制约要素，项目建成后不影响当地区域总体发展规划。 2015年12月1日，攀枝花市住房和城乡规划建设局以攀住规建函[2015]384号出具了本项目的选址意见的复函，项目建设符合《攀枝花格里坪工业园区控制性详细规划》道路规划要求，原则同意项目拟选址。 3、环境质量现状 ①大气环境：本项目所在地的大气环境质量各项指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 ②地表水环境：本项目各项指标可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。 ③声环境：拟建项目所在地噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 4、环境影响评价 （1）大气环境影响 项目区运输道路扬尘经洒水、清扫等控制措施治理后即可达标。 （2）地表水环境影响 项目营运期路面径流经雨水管收集后，引入金沙江。项目路面径流满足国家规定的排放要求，不会造成对环境的污染影响。 （3）声学环境影响 项目营运近期、中期、远期各噪声敏感点昼间等效声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相关限值要求，夜间略有超标。 （4）固废环境影响 本工程投入运营后，不设置服务区。行人垃圾由专人清扫定期后，送至就近的垃圾处理场处理；道路养护、维修，坡面维护产生的建筑垃圾统一收集后送城市建筑垃圾处理场处理。 5、清洁生产与总量控制 项目从设计、施工及运营期环境管理方面，尽可能地采用了有效的节能措施，均体现了清洁生产思想。本项目具有明显的节能效果，项目的建设符合清洁生产原则。本项目不涉及国家建议的总量控制指标。 6、环境风险 项目采取的风险防范措施可靠，在建立科学完整的应急计划，落实有效的应急救援措施后，可将风险隐患降至最低，达到可以接受的水平。 7、建设项目综合评价结论 项目的建设符合国家产业政策，选址合理。项目建设具有较显著的经济效益和社会效益。项目建设符合清洁生产要求，污染治理措施技术经济可行，采取相应的污染防治措施后可使污染物达标排放，对评价区域环境质量的影响不明显，环境风险水平可接受。只要严格落实环境影响报告表和工程设计提出的环保对策措施，严格执行“三同时”制度，确保项目产生的污染物达标排放，则从环保角度，本项目在西区格里坪建设是可行的。 二、建议 1、道路投入运营后，相关部门应把道路管理放在首位，及时做好道路路面及路基的养护。 2、道路建成后，相关部门应配合环境保护部门作好环境监测和环境管理工作，充分发挥该道路的积极作用。 3、建议在施工招标阶段就明确各施工单位的环境保护责任，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。 4、对本报告表提出的环保、水保措施应尽快落实，防止对生态环境和水土流失造成影响。 5、实际施工过程中，加强对施工单位及现场工作人员的环境法规宣传，提高民众的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为和实现人类与环境协调发展的内在需要。 6、建立健全施工管理制度，应将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监管中应配备环保专职人员，确保施工期环保措施的落实。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境护保行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注     释

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目外环境关系和噪声监测点位图

附图3  项目所在区域地表水监测点位图

附图4  项目总平面布置图

附图5  项目所在地控制性规划图

附件：

附件1  环境影响评价委托书

附件2  项目立项批复

附件3  选址意见

附件4  环境质量现状监测报告

# Text boxes

格庄路东段

起点

沿江快速通道

新农村规划区

金沙滩路

下部场地

上部场地

路基、路面等主体工程

道路附属工程

清理现场

竣工验收

噪声、扬尘、固废

扬尘、固废

图5-1  道路施工工艺流程及产污位置图

固废、噪声、扬尘、水土流失、废水

自卸车卸料

摊  铺

碾  压

测量实度

粉尘、噪声

废气、噪声

废气、噪声

图5-3  垫层施工工艺及产污位置图

拌料、运输

摊  铺

碾  压

检  测

粉尘、噪声、废水

噪声

噪声

图5-4  基层施工工艺及产污位置图

单项工程完成

清理水泥基层

依次涂布透层、下封层

粗粒式沥青混凝土运输

摊  铺

粉尘、固废

噪声、废气

噪声、粉尘

图5-5  路面沥青混凝土面层施工工艺及产污位置图

噪声、废气

碾  压

噪声、废气

涂布粘层

噪声、废气

细粒式沥青混凝土运输

噪声、粉尘

摊  铺

噪声、废气

碾  压

噪声、废气

接缝处理

固废

单项工程完成

营运期

运行车辆

行  人

道  路

噪声、扬尘、汽车尾气、环境风险、抛洒滴漏

扬尘、路面径流、坡面坍塌

图5-6  营运期运行方式及产污位置图

附属工程管理

垃圾

固废